ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ С ЗАДАНИЯМИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ 04.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 04.02. Реконструкция зданий

Для специальности 270802

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

Уссурийск, 2015 год

| РАССМОТРЕНА | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| на заседании кафедры | Зам. директора по учебно- |
| строительных специальностей | методической и научной работе ДВТК |
| Протокол № __ от «___» _______2015 | _______________ Н.С. Домашенко |
| Заведующий кафедры __________________ Е. В. Андреева | «____» _____________2015 |
| «____» __________20___ |  |

Разработчик:

С. А. Орлов  –  преподаватель ДВТК

Рецензенты:

Методические рекомендации по выполнению практических работ являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК 04.02. Реконструкция зданий.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению практических работ.

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Содержание

- Пояснительная записка								4

- Практическая работа №1							6

- Практическая работа №2							9

- Практическая работа №3							11

- Практическая работа №4							13

- Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы			19

Пояснительная записка

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов дневного отделения специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой и углубленной подготовки).

Тема 2.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений –  является частью профессионального модуля ПМ. 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов в соответствии с Федеральными государственными стандартами по специальности среднего профессионального образования 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Целью настоящего пособия является оказание методической помощи студентам при выполнении практических работ. Кроме того, в пособии приведен перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

В результате изучения темы студент должен:

уметь:

оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

знать:

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

основные методы оценки технического состояния зданий.

Практическая работа №1

«Оценка технического состояния конструкций зданий»

Цель работы: обучить навыкам пользования справочниками, определять физический износ конструктивных элементов здания.

Используемая литература: ВСН 53-86(р)

Ход работы:

- На основе исходных данных определить физический износ конструктивных элементов здания и заполнить таблицу 1.

- Проанализировать износ по табл.3, дать общую характеристику технического состояния жилого здания, установить первоочередные мероприятия по реконструкции и восстановлению элементов зданий.

Расчет физического износа здания

Таблица 1

| Конструктивные элементы здания | Удельная стоимость конструктивного элемента Уi, % от восстановительной стоимости (ВС) здания | Степень износа конструктив-ных элементов Фi, % | Средневзвешен-ная степень физического износа здания Уi( Фi /100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Фундаменты | 11 |  |  |
| Стены | 19 |  |  |
| Перегородки | 7 |  |  |
| Перекрытия | 13 |  |  |
| Крыша | 2 |  |  |
| Кровля | 1 |  |  |
| Полы | 6 |  |  |
| Окна | 5 |  |  |
| Двери | 6 |  |  |
| Отделочные покрытия | 9 |  |  |
| Центральное отопление | 2,8 |  |  |
| Холодное водоснабжение | 0,5 |  |  |
| Горячее водоснабжение | 4,5 |  |  |
| Канализация | 2 |  |  |
| Электрооборудование | 3,5 |  |  |
| Прочие элементы |  |  |  |
| Итого: | 100 |  |  |

Примечание:

1. Графы 1 и 3 заполняется в соответствии с вариантом задания.

2. Графа 2 заполняется в соответствии с инструкциями Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (Росстроя РФ).

Задание к практической работе 1

Таблица 2

| № п/ п | Конструктивные элементы здания | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | 6 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 35% | 41% | 40% | 20% | 43% | 37% |
| 2 | Стены | 27% | 35% | 28% | 37% | 33% | 17% |
| 3 | Перегородки | 20% | 29% | 38% | 41%) | 17% | 23% |
| 4 | Перекрытия | 45% | 34% | 43%о | 27% | 37% | 28%о |
| 5 | Лестницы | 11% | 43% | 20% | 38% | 25% | 41% |
| 6 | Крыша | 11% | 28% | 17% | 43% | 43% | 60% |
| 7 | Кровля | 48% | 62% | 75% | 12% | 21% | 52% |
| 8 | Полы | 12% | 23% | 33% | 43% | 54% | 15% |
| 9 | Окна | 23% | 17% | 27% | 13% | 22% | 73% |
| 10 | Двери | 34% | 28% | 48% | 24% | 36% | 35% |
| 11 | Отделка стен | 22% | 31% | 39% | 32% | 64% | 44% |
| 12 | Система горячего водоснабжения | 46% | 33% | 25% | 17% | 21% | 32% |
| 13 | Система холодного водоснабжения | 17% | 51% | 61% | 54% | 65% | 77% |
| 14 | Система центрального отопления | 28% | 12% | 44% | 17% | 28% | 38% |
| 15 | Система канализации | 39% | 23% | 8% | 71% | 12% | 24% |
| 16 | Система электрообору- дования | 41% | 34% | 47% | 32% | 17% | 34% |

Укрупненная шкала определения технического состояния здания

по величине физического износа

Таблица 3.

| Физический износ здания, % | Техническое состояние здания | Общая характеристика технического состояния жилого здания | Стоимость ремонта, % от ВС |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-20 | хорошее | Повреждений и деформаций нет; имеются отдельные (устранимые при текущем ремонте) мелкие дефекты, не влияющие на эксплуатационные качества конструктивного элемента | 0-11 |
| 21-40 | удовлетворительное | Капитальный ремонт производится на отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ | 12-36 |
| 41-60 | неудовлетворительное | Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее целесообразен именно на данной стадии | 38-90 |
| 61-75 | ветхое | Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии значительного капитального ремонта | 93-120 |
| Более 75 | негодное | Аварийное состояние несущих конструктивных элементов, а ненесущих – весьма ветхое. Конструктивные элементы ограниченно выполняют свои функции (лишь при проведении охранных мероприятий). Часто требуется полная замена конструктивных элементов. | - |

Практическая работа №2

«Составление технического заключения»

Цель работы: обучить навыкам пользования справочниками, составления ведомостей дефектов конструкций.

Используемая литература: ВСН 53-86(р)

Ход работы:

- На основе исходных данных, взятых из табл.5, проанализировать признаки износа конструктивных элементов здания, воспользовавшись ВСН 53-86 (р). Заполнить таблицу 4.

- Установить категорию технического состояния здания, воспользовавшись табл.3. Сделать вывод.

Ведомость

дефектов и повреждений строительных конструкций

Таблица 4

| Элемент или узел | Описание дефекта или повреждения | Метод устранения | Сроки устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задания на практическую работу 2.

Таблица 5

| № п/ п | Конструкции | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | 6 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | Деревянные 35% | Столбчатые каменные 41% | Ленточные каменные 40% | Ленточные крупноблоч ные 20% | Свайные каменные 43% | Свайные железобето иные 37% |
| 2 | Стены | Деревянные каркасные 27% | Каркасные с облицовкой 35% | С облицовкой плиткой 28% | Кирпичные 37% | Из естественн ых камней 33% | Из несущих панелей 17% |
| 3 | Перегородки | Деревянные неоштукату- ренные 20% | Деревянные неоштукату- ренные 29% | Шлакобе- тонные 38% | Фибролито вые 41%) | Кирпичные 17% | Несущие панельного типа 23%) |
| 4 | Перекрытия | Деревянные неоштукату- ренные 45% | Деревянные неоштукату- ренные 34% | Из кирпичных сводов по стальным балкам 43%о | Из прокатных панелей 27% | Монолитны е 37% | Железобе- тоиные 28%о |
| 5 | Лестницы | Деревянные 11% | По стальным косоурам 43% | По стальным косоурам 20% | Железобе- тоиные 38% | Железобе- тоиные 25% | Железобе- тоиные 41% |
| 6 | Крыша | Деревянная 11% | Деревянная 28% | Железобе- тоиная(чер-дачная) 17% | Железобе- тоиная сборная 43% | Железобе- тоиная сборная 43% | Железобе- тоиная сборная 60% |
| 7 | Кровля | Тесовая 48% | Драночная 62% | Черепичная 75% | Рулонная 12% | Смастич-ная 21% | Стальная 52% |
| 8 | Полы | Мозаичные 12% | Керамичес- кие 23% | Паркетные 33% | Дощатые 43% | Из рулоных материалов 54% | Дощатые 15% |
| 9 | Окна | Деревянные 23% | Деревянные 17% | Металли- ческие 27% | Металличес кие 13% | Деревянные 22% | Деревянные 73% |
| 10 | Двери | Деревянные 34% | Деревянные 28% | Деревян- ные 48% | Деревянные 24% | Металличес кие 36% | Металличес кие 35% |
| 11 | Отделка стен | Обоями 22% | Масляная 31% | Штукатур ка 39% | Плиткой 32% | Водными составами 64% | Штукатурка 44% |

Практическая работа №3

«Определение деформаций зданий и конструкций»

Цель работы: Отработать методику определения прогиба перекрытий с помощью нивелира и измерительной рейки. Оценка качества монтажа конструкций.

Приборы:	1.Нивелир

2.Измерительная рейка

3.Теодолит

Определение прогибов перекрытий с помощью нивелира

Порядок выполнения работы:

- Прибор установить в помещении таким образом, чтобы с одной стоянки и при одном горизонте инструмента (ГИ) определить отметки наибольшего числа точек конструкции.

- Измерительную рейку ставить на опорах перекрытия и совместить горизонтальную нить нивелира с нулевым отсчетом на рейке (для этого шкалу по штоку передвигают в поле видимости нивелира).

- Для определения прогиба, отметки определять в среднем сечении вдоль рабочего пролета в трех точках. Для этого рейку устанавливать в вертикальном положении в намеченные точки потолка так, чтобы опорный шарик касался этой точки.

- Снять отсчеты по черной и красной сторонам шкалы. Цена одного деления на шкале равна 1мм.

- Определить абсолютный прогиб f (мм.) как отсчет по красной рейке в одной точке плюс отсчет по черной рейке в другой точке (если 2 отсчета снимать по «красным» или по «черным» сторонам, то из большего результата отнимают меньший и получают прогиб).

- Определить относительный прогиб fотн. как отношение полученного прогиба f к рабочему пролету L.

- Сравнить полученные результаты с определенными прогибами изгибаемых элементов зданий. Отсчеты в каждой точке брать два раза и вычислять среднюю величину.

- Вычислить разность отметок между углами по каждой стороне. По результатам измерений заполнить таблицу 6.

- Сделать вывод по результатам измерений.

Таблица 6

| № п/п | № точек | Отсчеты | Абсолютный прогиб f (мм) | Относительный прогиб f/L (мм) | Допустимый прогиб [f/L] (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | точек | сред |  |  |  |

Вывод: получившийся в результате измерения прогиб ____________________ предельного.

Определение отклонений стен от вертикали

Порядок работы:

Установить теодолит около стены, привести его в рабочее состояние по уровням, зрительную трубу теодолита установить параллельно стене, закрепить винты горизонтальных кругов (лимба и алидады) и освободить винт вертикального круга.

Далее рейку прикладывать к стене у пола и брать отчет по вертикальной нити теодолита по рейке. Затем установить рейку на стену у потолка и вновь взять отсчет по рейке.

Если отсчеты по рейке будут одинаковыми, то стена имеет вертикальное положение, если есть разница в отсчетах, то стена отклонена в ту или другую сторону от вертикали.

Вывод: в результате проведенного обследования стен здания можно сделать вывод

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работа №4

«Составление эскиза проекта реконструкции жилого дома»

Цель работы: обучить навыкам составления эскизных проектов, дать понятие о планировки внутренних помещений жилых зданий.

Используемая литература: Типовые серии жилых домов, раннего индустриального периода 1958 – 1967 г.г.

Ход работы:

1. На основании представленных вариантов на листах формата А3 вычертить планы типовых этажей, фасад (3 этажа) в масштабе 1:200, на втором листе запроектировать и вычертить проект реконструкции здания с увеличением площадей жилых помещений см. образец.

2. В пояснительной записке рассчитать технико-экономические показатели здания до реконструкции и после, произвести их сравнения.

Образец графической части:

Вариант 1

Пятиэтажные панельные дома серии 1-335

Вариант 2

Панельные дома серии II-35

Использовать 2 секции

Вариант 3

Панельные дома серии 1-335

использовать 2 секции

Вариант 4

Панельные дома серии 1-468

Вариант 5

Пятиэтажные кирпичные дома серии 1-447

Вариант 6

Пятиэтажные панельные дома серии 1-464

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 288с.

- Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 224с.

- Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 268с.

- Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 336с.

Интернет-ресурсы:

- Catalog. Iot.ru – католог образовательных ресурсов в сети Интернет

- http://www.bibliotekar.ru/