ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ С ЗАДАНИЯМИ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

ПМ 04.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 04.01. Эксплуатация зданий

Для специальности 270802

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

часть 1

Уссурийск, 2015 год

| РАССМОТРЕНА | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| на заседании кафедры | Зам. директора по |
| строительных специальностей | методической и научной работе ДВТК |
| Протокол № __ от «___» _______2016 | _______________ Н.С. Домашенко |
| Заведующий кафедры __________________ Е. В. Андреева | «____» _____________2016 |
| «____» __________20___ |  |

Разработчик:

С. А. Орлов  –  преподаватель ДВТК

Рецензенты:

Методические рекомендации по выполнению практических работ часть 1 являются частью учебно-методического комплекса (УМК) по ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов МДК 04.01. Эксплуатация зданий.

Методические рекомендации определяют цели, задачи, порядок выполнения, а также  содержат требования к лингвистическому и техническому оформлению практических работ.

Методические рекомендации адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Содержание

- Пояснительная записка								4

- Практическая работа №1							6

- Практическая работа №2							7

- Практическая работа №3							8

- Практическая работа №4							10

- Перечень рекомендуемых учебных изданий,

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы			11

Пояснительная записка

Настоящие методические рекомендации предназначены для студентов дневного отделения специальности 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» (базовой и углубленной подготовки).

Тема 1.1. Оценка технического состояния зданий и сооружений –  является частью профессионального модуля ПМ. 04. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов в соответствии с Федеральными государственными стандартами по специальности среднего профессионального образования 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»  в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих общих компетенций (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Целью настоящего пособия является оказание методической помощи студентам при выполнении практических работ. Кроме того, в пособии приведен перечень рекомендуемых учебных изданий.

В результате изучения темы студент должен:

уметь:

оценивать техническое состояние конструкций зданий и конструктивных элементов;

знать:

методики оценки технического состояния элементов зданий и фасадных конструкций;

основные методы оценки технического состояния зданий.

Практическая работы № 1

Тема: Определение деформации стен

Цель работы: Отработать методику определения деформации стен с помощью теодолита и измерительной рейки. Оценка качества монтажа конструкций.

Приборы:	1.Теодолит

2.Измерительная рейка

Порядок работы:

Установить теодолит около стены, привести его в рабочее состояние по уровням, зрительную трубу теодолита установить параллельно стене, закрепить винты горизонтальных кругов (лимба и алидады) и освободить винт вертикального круга.

Далее рейку прикладывать к стене у пола и брать отчет по вертикальной нити теодолита по рейке. Затем установить рейку на стену у потолка и вновь взять отсчет по рейке.

Если отсчеты по рейке будут одинаковыми, то стена имеет вертикальное положение, если есть разница в отсчетах, то стена отклонена в ту или другую сторону от вертикали.

- Определить абсолютный прогиб f (мм.) как отсчет по красной рейке в одной точке плюс отсчет по черной рейке в другой точке (если 2 отсчета снимать по «красным» или по «черным» сторонам, то из большего результата отнимают меньший и получают прогиб).

- Определить относительный прогиб fотн. как отношение полученного прогиба f к рабочей высоте L.

- Вычислить разность отметок между углами по каждой стороне. По результатам измерений заполнить таблицу 1.

- Сделать вывод по результатам измерений.

Таблица 1

| № п/п | № точек | Отсчеты | Абсолютный прогиб f (мм) | Относительный прогиб f/L (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | точек | сред |  |  |

Вывод: в результате проведенного обследования стен здания можно сделать вывод

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практическая работы № 2

Тема: Определение износа окон и дверей

Цель работы: Отработать методику определения износа окон и дверей.

Порядок работы:

Обследовать указанные оконные и дверные блоки. Визуально определить признаки износа. В соответствии с таблицами 2, 3, 4, 5 определить физический износ, предложить примерный состав работ.

Оконные блоки деревянные

Таблица 2

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами, истертость или щели в притворах. Замазка местами отстала, частично отсутствуют штапики, трещины стекол, мелкие повреждения отливов | 0-20 | Конопатка сопряжений коробок со стенами. Восстановление отсутствующих штапиков, замазки, стекол, отливов с добавлением нового материала до 15% |
| Оконные переплеты рассохлись, покоробились и расшатаны, в углах; часть приборов повреждена или отсутствует; отсутствие остекления, отливов | 21-40 | Ремонт переплетов; укрепление соединений накладками, восстановление остекления с добавлением нового материала до 30% |
| Нижний брус оконного переплета и подоконная доска поражены гнилью, древесина расслаивается, переплеты расшатаны | 41-60 | Ремонт переплетов, коробки и подоконной доски с добавлением нового материала |
| Оконные переплеты, коробка и подоконная доска полностью поражены гнилью и жучком, створки не открываются или выпадают; все сопряжения нарушены | 61-80 | Полная замена оконных блоков |

Оконные блоки пластиковые

Таблица 3

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или отсутствие остекления местами, незначительные трещины в местах сопряжения коробок со стенами | 0-20 | Восстановление уплотнительных прокладок, остекление с добавлением нового материала до 15% |
| Нарушение герметизации оконных коробок, приборы частично утеряны или неисправны, повреждение оконных отливов, оконные переплеты деформированы | 21-40 | Ремонт переплетов, укрепление соединений, смена до 50% приборов |
| Коррозия элементов коробки и переплетов, деформации коробки и переплетов | 41-60 | Ремонт переплетов и коробки со сменой непригодных частей до 50% |
| Массовая коррозия оконных коробок и переплетов, полное разрушение переплетов и коробок | 61-80 | Полная замена отдельных блоков |

Двери деревянные

Таблица 4

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (колод) со стенами и перегородками, стертость дверных полотен или щели в притворах | 0-20 | Уплотнение сопряжений, постановка дополнительных накладок с острожкой |
| Дверные полотна осели или имеют плохой притвор по периметру коробки, приборы частично утрачены или неисправны, дверные коробки (колоды) перекошены, наличники повреждены | 21-40 | Ремонт дверных полотен и коробок с заменой до 50% приборов |
| Коробки местами повреждены или поражены гнилью, наличники местами утрачены, обвязка полотен повреждена | 41-60 | Ремонт дверных коробок и полотен, замена разрушенных частей |
| Полное расшатывание дверных полотен и коробок (колод), массовые поражения гниль. И жучком | 61-80 | Полная замена заполнений проемов |

Двери пластиковые

Таблица 5

| Признаки износа | Физический износ, % | Примерный состав работ |
| --- | --- | --- |
| Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют, трещины в стеклах или отсутствие остекления, трещины в местах сопряжения коробок со стенами, повреждены декоративные детали дверей | 0-20 | Восстановление уплотнительных прокладок, замена декоративных деталей с добавлением нового материала до 50% |
| Приборы частично утрачены или неисправны; повреждение наличников; повреждения и перекосы обвязок, импостов, коробок | 21-40 | Ремонт дверных полотен и коробок со сменой до 50% приборов |
| Коррозия деталей дверных полотен и коробки местами; повреждение заполнений дверей | 41-60 | Ремонт дверных коробок с заменой поврежденных деталей, ремонт или замена дверных полотен |
| Массовая коррозия дверных коробок и полотен, местное разрушение дверных полотен и коробок | 61-80 | Полная замена заполнений проемов |

Практическая работа №3

«Определение прочности материала перекрытий. Методы определения прогибов»

Цель работы: Отработать методику определения прогиба перекрытий с помощью нивелира и измерительной рейки. Оценка качества монтажа конструкций.

Приборы:	1.Нивелир

2.Измерительная рейка

Порядок выполнения работы:

- Прибор установить в помещении таким образом, чтобы с одной стоянки и при одном горизонте инструмента (ГИ) определить отметки наибольшего числа точек конструкции.

- Измерительную рейку ставить на опорах перекрытия и совместить горизонтальную нить нивелира с нулевым отсчетом на рейке (для этого шкалу по штоку передвигают в поле видимости нивелира).

- Для определения прогиба, отметки определять в среднем сечении вдоль рабочего пролета в трех точках. Для этого рейку устанавливать в вертикальном положении в намеченные точки потолка так, чтобы опорный шарик касался этой точки.

- Снять отсчеты по черной и красной сторонам шкалы. Цена одного деления на шкале равна 1мм.

- Определить абсолютный прогиб f (мм.) как отсчет по красной рейке в одной точке плюс отсчет по черной рейке в другой точке (если 2 отсчета снимать по «красным» или по «черным» сторонам, то из большего результата отнимают меньший и получают прогиб).

- Определить относительный прогиб fотн. как отношение полученного прогиба f к рабочему пролету L.

- Сравнить полученные результаты с определенными прогибами изгибаемых элементов зданий. Отсчеты в каждой точке брать два раза и вычислять среднюю величину.

- Вычислить разность отметок между углами по каждой стороне. По результатам измерений заполнить таблицу 6.

- Сделать вывод по результатам измерений.

Таблица 6

| № п/п | № точек | Отсчеты | Абсолютный прогиб f (мм) | Относительный прогиб f/L (мм) | Допустимый прогиб [f/L] (мм) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | точек | сред |  |  |  |

Вывод: получившийся в результате измерения прогиб ____________________ предельного.

Практическая работа №4

«Определение коррозии металлических и каменных конструкций»

Цель работы: Отработать методику определения коррозии металлических и каменных конструкций.

Приборы:	1.Штангенциркуль

Порядок выполнения работы:

Контроль коррозионных потерь на практике сводится к двум основным задачам:

1) определение фактического остаточного сечения металлического элемента;

2) сравнение фактической толщины с изначальной (либо измеренной на предыдущем этапе обследования).

Измерение остаточной толщины механическим методом

Прежде чем рассматривать вопрос толщинометрии, необходимо отметить, что обмеры металлических конструкций требуют максимальной точности измерений по сравнению с конструкциями из других материалов. Согласно нормативно - методическим документам и технической литературе точность измерения должна быть не менее 0,05-0,1 мм.

Наиболее простым и требующим минимальных затрат на оборудование способом является определение фактической толщины элементов стальных конструкций с помощью различных механических измерительных приборов. Для реализации указанных целей с обеспечением необходимой точности рекомендуется использовать штангенциркули.

Рисунок 1. Измерение остаточной толщины штангенциркулем

Определение начальной толщины сечения

Чтобы понять, каковы потери металла, необходимо знать его начальную толщину. Самым простым и достоверным способом является измерение толщины исследуемого элемента в неповрежденном сечении.

1. Необходимо определить не затронутый коррозией участок, и определить толщину начальную.

2. Зачистить поврежденный участок от коррозии, и замерить его толщину. Замерить площадь участка подверженного коррозии участка. Определить объем потерянного металла.

3. Сделать выводы.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Комков В.А., Рощина С.И., Тимахова Н.С. Техническая эксплуатация зданий и сооружений: Учебник для средних профессионально-технических учебных заведений. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 288с.

- Федоров В.В., Федорова Н.Н., Сухарев Ю.В. Реконструкция зданий, сооружений и городской застройки: Учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 224с.

- Калинин В.М., Сокова С.Д. Оценка технического состояния зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 268с.

- Калинин В.М., Сокова С.Д., Топилин А.Н. Обследование и испытание конструкций зданий и сооружений: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 336с.