Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Лабораторно-практического занятия № 8

По теме: Расчет стальной балки. (Подбор сечения балки из прокатного двутавра).

Разработал преподаватель дисциплины

Проектирование стальных конструкций

Орлов С. А.

Задача № 1.

По данным задачи 7 практической работы № 2 рассчитать балку перекрытия, выполненную из прокатного двутавра (рис.7.71). Принято, что балка опирается на пилястру и стальную колонну (рассчитанную в практической работе № 4).

Нагрузку на балку собираем с грузовой площади длиной L0  = 6,0 м (см. рис. 3.3). Нагрузка на квадратный метр перекрытия qnперекрытия;               qnпокрытия взять из таблицы 1. Собственный вес  погонного  метра  балки  ориентировочно  принимаем gnбалки = 0,50 кН/м; ϒƒ= 1,05;                           gбалки = gnбалки*ϒƒ=0,50*1,05 = 0,53  кН/м.

Коэффициент надежности по ответственности ϒn = 0,95.

|  | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| qnперекрытия | 9,22 | 9,27 | 9,01 | 9,15 |
| qnпокрытия | 10,43 | 10,64 | 10,52 | 10,67 |

Задачу решить в соответствии с примером 7.1

2-я Задача для вариантов 1, 3

2–я Задача для вариантов 2, 4

Литература: Учебник Сетков В. И. Сербин Строительные конструкции 2005

Приложения: