Набор лекций по 5-й теме Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб.

Набор рассчитан ориентировочно на 12 часов лекций+12 часов практических работ

1. Расчёт балок. Общие положения.

Прямой поперечный изгиб балки прямоугольного сечения от равномерно распределенной нагрузки: с геометрической точки зрения, с точки зрения статики и напряженного состояния.

Предпосылки для расчета по 1-й группе предельных состояний: по нормальным,  касательным  напряжениям и совместного их действия. Предпосылки для расчета по 2-й группе предельных состояний (по деформациям).

Расчет стальных балок.

Область распространения и простейшие конструкции стальных балок. Балочные клетки.

Особенности работы стальных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным состояниям 1й и 2й группы.

Расчет стальных балок. Расчет прокатной балки. Общий порядок расчета.

Примеры расчета стальных прокатных балок на подбор сечения, проверку несущей способности и жесткости.

Некоторые правила конструирования стальных балок: узлы и детали примыкания к колоннам, сопряжения балок.

Понятие о расчете сварной сплошной балки.

Понятие о расчете на местную устойчивость от сосредоточенных нагрузок..- 4 часа

ОСНОВЫ  РАСЧЕТА СТРОИТЕЛЬНЫХ  КОНСТРУКЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ  НА ИЗГИБ.

В строительной практике балкой принято называть брус, работающий преимущественно на изгиб. Балки воспринимают нагрузки от перекрытий, покрытий или других конструкций и передают их на опоры. В строительстве балки применяют для перекрытия  пролетов  зданий,  рабочих  площадок,  при  возведении мостов и в других случаях. Пролеты,  перекрываемые  балками  в зданиях, могут достигать (в зависимости от материала) 24 м, а при пролетах свыше 24 м обычно применяются другие конструкции: фермы, арки, рамы и др.

Балки  изготавливают  из  стали,  железобетона,  древесины. Стальные балки выполняются из прокатных профилей или изготавливаются сварными. Железобетонные балки выполняются монолитными или сборными. Деревянные балки выполняются: из цельной древесины, клееными из досок, клееными с использованием строительной фанеры или составными.

В зависимости от назначения балки могут называться: прогоны, ригели, перемычки. Как балки работают многие плиты, ростверки и другие конструкции.

По статической схеме работы балки подразделяются на разрезные,  неразрезные,  консольные.  Балку  на двух опорах  принято называть простой.

Общие  положения

Работа простых балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности.

Балки работают на изгиб, который может быть прямым (простым) и сложным. Рассмотрим простейший случай прямого изгиба балки, когда внешние силы действуют в одной  (вертикальной) плоскости и перпендикулярно к оси балки. Нагрузки могут быть распределенными  или сосредоточенными  (сила,  момент).

В строительной практике наиболее распространены равномерно распределенные нагрузки. Для простоты рассуждений рассмотрим балку прямоугольного сечения (рис. 7.1).