Набор лекций по 5-й теме Основы расчета строительных конструкций, работающих на изгиб.

Набор рассчитан ориентировочно на 12 часов лекций+12 часов практических работ

1. Расчет деревянных балок.

Область распространения и простейшие конструкции деревянных балок.

Особенности работы деревянных балок под нагрузкой и предпосылки для расчета по предельным состояниям 1й и 2й группы.

Расчет деревянных балок цельного сечения. Общий порядок расчета.

Пример расчета деревянных балок прямоугольного сечения на подбор сечения.

Некоторые правила конструирования деревянных балок.

Понятие о расчете и конструкциях составных деревянных балок.- 4 часа

Расчет  деревянных  балок

Область  распространения  и  простейшие конструкции  деревянных  балок

Деревянные балки применяются в малоэтажном строительстве (в жилых и общественных зданиях, зданиях сельскохозяйственного назначения),  а также  используются  при устройстве  скатных крыш многоэтажных зданий, в промышленных зданиях с химически агрессивной средой, во временных сооружениях, для поддержания опалубки при изготовлении монолитных железобетонных конструкций и т.п.

Балки могут выполняться из цельной древесины, составными на податливых связях (для временных зданий и сооружений применяют составные балки на деревянных шпонках, нагелях, встречаются варианты гвоздевых балок), или они изготавливаются по заводской технологии — клееными (из досок или из досок и строительной фанеры).

Балки  из  цельной  древесины  выполняются с учетом сортамента пиломатериалов (прямоугольного сечения) или с использованием бревен (круглого сечения). Сортамент древесины не позволяет перекрывать деревянными балками пролеты более 6 м, а также небольшое сечение пиломатериалов и бревен ограничивает нагрузки, которые они могут выдерживать.

Балки  из  цельной  древесины  в  случае  их  применения  для устройства перекрытий зданий укладываются на стены с шагом не более 1,5 м, при помощи анкеров из полосовой стали осуществляется их связь со стенами и между собой (рис. 7.17).

Рис.  7.17.  Вариант  опирания  деревянной  балки  на  кирпичные  стены:

а)  балка  из  цельной  древесины;  б) сечения  балок  из  цельной  древесины;

1 — балка;  2 — два  слоя  толя; 3 — анкер  из  полосовой  стали;

4  — теплоизоляция;  5 — цементно-песчаный  раствор

В конструкциях покрытий для опирания стропильных ног применяют прогоны, которые представляют собой балки, установленные на несущие конструкции (рис. 7.18). Они проектируются из досок, брусьев или бревен, в основном в виде однопролетных балок. Для уменьшения их пролетов применяются подкосы или подбалки. Существуют и более сложные системы прогонов.

Клееные  балки  выполняются из досок или из досок с использованием строительной фанеры, которые склеиваются между собой на синтетических клеях (типы и марки клеев — см. табл. 2 СНиП 11-25-80). Такой способ изготовления балок позволяет выполнять их большего пролета (обычно до  15 м, но возможно их изготовление и большей длины), увеличивать сечение, тем самым повышая несущую способность, и формировать сечение, наиболее выгодное с точки зрения работы с использованием различных сортов древесины, распределяя их по сечению в соответствии с напряженным состоянием (где напряжения больше — используется древесина  1-го сорта, а где меньше — 2-го сорта).

Клееные балки могут выполняться с параллельными поясами и  скатными,  прямоугольного,  таврового, двутаврового  сечений (рис. 7.19, 7.20).

Особенности  работы деревянных  балок  под нагрузкой  и  предпосылки  для  расчета

Разрушение деревянных балок обычно происходит от поперечного изгиба, при котором в сечении балки возникают сжимающие и растягивающие напряжения. От начала работы до своего разрушения  деревянная  балка  проходит три  стадии  (рис.  7.21).  При относительно небольших изгибающих моментах древесина работает упруго и напряжения, возникающие в поперечном сечении балки, изменяются линейно, увеличиваясь от середины к крайним волокнам балки (стадия 1). При увеличении изгибающего момента, наряду с упругими деформациями,  возникают  пластические деформации,  при этом в сжатой зоне балки происходит  смятие крайних волокон, в результате чего образуются складки древесины,  нейтральная  ось опускается  ниже  центра  тяжести  сечения (стадия 2). В случае дальнейшего увеличения изгибающего момента пластические деформации продолжают расти и происходит разрушение в результате разрыва крайних растянутых волокон (стадия 3 — стадия разрушения). Характер разрушения  изгибаемого элемента показан на рис. 7.22.