Набор лекций по 6-й теме 6  Соединения элементов строительных конструкций.

6.1 Соединения элементов стальных конструкций.

6.2 Сварные соединения: типы и расчет стыковых и угловых швов.

Многие строительные конструкции (балки, фермы, арки и др.) имеют большие размеры, и для того чтобы доставить их (автотранспортом, по железной дороге, водным или воздушным путем) от завода, где они изготовляются, до строительной площадки,  они разделяются на отдельные части, которые называются отправочными элементами. После их доставки отправочные элементы соединяются в целую конструкцию  и монтируются.  Вместе с тем сами отправочные элементы или цельные конструкции сами состоят из еще более мелких узлов и деталей  (профилей  проката,

арматуры, досок, брусьев, железобетонных элементов и т.п.), которые соединяются в более крупные части как на заводах, так и на строительных площадках. Поэтому забота о надежности соединений конструкций между собой, узлов и деталей, из которых они состоят, принимает самостоятельное значение, так как от этого зависит прочность и надежность конструкций и зданий, сооружений в целом. Способы соединения конструкций, выполненных из различных материалов (металла, железобетона, древесины), имеют свои специфические особенности как при проектировании, так и в изготовлении.

8.1:1. Соединения на сварке

Виды сварки

Для  соединений  элементов  металлических  конструкций применяют:  ручную электродуговую  сварку;  автоматическую  и полуавтоматическую  сварку  под  слоем  флюса;  сварку  в  среде углекислого газа; сварку порошковой проволокой и др. Материалы для проведения  сварочных работ  принимаются  по табл. 55* СНиП И-23-81*.