Набор лекций по 7-й теме 7  Стропильные фермы.

7.1 Общие сведения. Классификация ферм.

Фермой называют решетчатую конструкцию, концы стержней которой соединены в узлах и образуют геометрически неизменяемую систему. Стропильные фермы применяют для перекрытия пролетов промышленных зданий, больших залов гражданских зданий, для перекрытия пролетов мостов. Объемные фермы, поставленные вертикально, используются в качестве мачт и опор линий электропередач.

Балка по своей форме и по изготовлению — более простая конструкция по сравнению с фермой, но при больших пролетах применение ферм становится экономически выгодным в основном из-за  замены сплошной  стенки  на  решетчатую конструкцию  в ферме.  Фермы,  как и  балки,  работают  в целом  на  поперечный изгиб.

Благодаря тому что нагрузка на фермы прикладывается в узлах,  а также тому,  что узлы  в фермах  (кроме  железобетонных) являются, как правило, шарнирными, стержни испытывают только осевые усилия (центральное сжатие или центральное растяжение), что способствует более полному использованию прочностных свойств материала. При внеузловом приложении  нагрузки, или жестких узлах, в стержнях фермы кроме усилий сжатия или растяжения возникает изгиб, который ведет к значительному увеличению размеров и изменению формы поперечного сечения стержней.

По статической схеме, как и балки, фермы могут выполняться разрезными, многопролетными (неразрезными), консольными. По материалу фермы выполняются стальными, деревянными, железобетонными  и  комбинированными,  когда древесина  или железобетон работают на сжатие, а растянутые элементы выполняются стальными.

Важнейшими  признаками  (характеристиками)  ферм  можно считать их очертание, генеральные размеры и конструкцию элементов. Основными элементами ферм являются верхний и нижний пояса, а также решетка, которая, в свою очередь, состоит из раскосов, стоек, подвесок.