Набор лекций по 4-й теме Основы расчета строительных конструкций, работающих на сжатие.

Набор рассчитан ориентировочно на 12 часов лекций+16 часа практических работ

1. Расчет колонн. Общие положения. Работа центрально сжатых колонн под нагрузкой и предпосылки для расчета по несущей способности. Расчет центрально сжатых колонн (стоек). Типы задач.

Понятие о расчете внецентренно сжатых колонн.

Расчет стальных колонн.

Область распространения и простейшие конструкции стальных колонн. Особенности работы стальных колонн под нагрузкой, предпосылки для расчета.

Расчет центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения (прокатный двутавр и сплошная сварная колонна). Общий порядок расчета.

Примеры расчета стальных колонн на подбор сечения и проверку несущей способности.

Правила конструирования центрально сжатых стальных колонн сплошного сечения; базы, стержни, оголовки. Понятие о работе и расчете стальных колонн сквозного сечения..- 4 часа

Брус, работающий преимущественно на сжатие, в строительной механике принято называть стойкой (колонной).

Колонны (стойки) представляют собой вертикальные стержневые элементы, передающие нагрузку от вышерасположенных конструкций на фундамент или на нижерасположенные конструкции.

Колонны применяются для поддержания перекрытий и покрытий зданий, перекрытий рабочих площадок, подкрановых конструкций, путепроводов, трубопроводов и т.п.

Как уже указывалось, наиболее распространенными  материалами для несущих строительных конструкций,  в том числе  и для  колонн,  являются:  сталь, железобетон,  кирпич  (камень), древесина.  В зависимости  от материала  за  ними  закрепились определенные названия: стальные и железобетонные  принято называть колоннами, деревянные — стойками, а кирпичные (каменные) — столбами. Сжатые элементы с небольшими  размерами поперечного сечения, а также растянутые элементы  при расчете называются стержнями. К сжатым элементам  относятся: колонны,  верхние пояса  и часть стержней решетки  ферм, пояса арок и др.