Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Практической работы № 1

По теме: Вариантное проектирования моста.

Подготовил преподаватель дисциплины

Транспортные сооружения

Орлов С. А.

2014

ПРИНЦИПЫ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМПОНОВКИ СХЕМ ВАРИАНТОВ БАЛОЧНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОСТА ЧЕРЕЗ СУДОХОДНУЮ РЕКУ

Мост  через  судоходную  реку  является  сложным  и  дорогостоящим инженерным сооружением,  и поэтому его проектирование обязательно  должно  быть  вариантным.  Обычно  составляют  не менее двух вариантов пролётной схемы моста.

Компоновка  схем  вариантов  моста  выполняется  при  соблюдении следующих принципов.

1. Принцип модульности заключается в том, что пролётная схема моста компонуется из стандартных типовых балок длиной 12, 15, 18, 21, 24, 33 и 42 м, выпускаемых заводами МЖБК (мостовых железобетонных  конструкций).  Первые  пять  типоразмеров  назначены с шагом 3 м, что и является модулем.

Применение  в  мостах  немодульных  балок  приводит  к необоснованному удорожанию строительной стоимости моста.

2.  Принцип  унификации  состоит  в  том,  что  количество типоразмеров  длин  мостовых  балок,  применяемых  в  любой  схеме моста, должно быть минимально возможным (2 или 3).

Например,  в  разрезном  варианте  схемы  моста  на  участках рек,  отнесенных  к  VII  классу  судоходства  (см.  табл.П2.1  прил.  2), следует  применить  (чтобы  соблюсти  принцип  унификации)  только три  типоразмера  длин  балок,  а  именно:  42  и  33  м  для  двух судоходных пролётов и еще один (экономичный!) типоразмер балки для перекрытия несудоходной части отверстия моста.

3.  Принцип  экономичного  пролёта,  применяемый  для несудоходной  части  отверстия  моста,  автоматически  обеспечивает минимальную стоимость варианта пролётной схемы моста.

Экономичным называется пролёт, стоимость которого примерно равна стоимости опоры, на которую он опирается. Из проектной практики  известно,  что  для  несудоходной  части  мостов  экономичными оказываются пролёты 18, 21, 24 м.

Величина  экономичного  пролёта  определяется  графически, точкой  пересечения  кривой  зависимости  стоимости  пролётного строения от величины пролёта с прямой стоимости опоры. График строится исходя из определения экономичного пролёта (см. выше).

В  данной  учебной  работе  величина  экономичного  пролёта определяется  упрощённо,  минимальным  отклонением  фактической длины моста от расчётной.

Компоновка  схемы  любого  варианта  моста  начинается  с определения  ряда  геометрических  характеристик  проектируемого сооружения.

На  судоходных  реках  отметки  низа  конструкций  пролётных строений Ннк   и проезжей части Hпч  определяются по формулам

где РСУ  –   отметка расчётного судоходного уровня;

hVII  – высота подмостового габарита над РСУ (для VII класса судоходства hVII = 5 м);

hс   –   строительная высота пролётного строения,

hс   =  hб    + 0,15,

где hб   –  высота балки пролётного строения;

0,15 м – толщина дорожной одежды проезжей части моста.

Определив  высотное  положение  судоходных  пролётов, размещают их на чертеже над наиболее глубокой частью русла, т. е. над фарватером (судовым ходом).

Далее, по заданному отверстию моста Lо вычисляют расчёт-ную длину моста Lмр по формуле

где  m –  коэффициент заложения конусов моста, равный 1,5;

РУВВ – отметка расчётного уровня высоких вод в створе моста.

Из  вышеприведенной  формулы  следует,  что  длина  моста всегда больше его отверстия.

Зная  длину  моста  и  величину  экономичного  пролёта,  можно определить  (с  округлением  до  целого  числа  в  большую  сторону) число несудоходных пролётов Nнс   по формуле

где ℓсуд   – величина судоходного пролёта;

ℓэк    – величина экономичного пролёта.

Далее вычисляется фактическая длина моста Lмф  (без учёта деформационных швов), которая может отличаться от расчётной

Варьируя  величиной  экономичного  пролёта  ℓэк ,  получим окончательную пролётную схему моста с наименьшим значением  Lмф  – Lмр   .

Скомпонуем два варианта схемы балочного железобетонного моста через реку VII класса судоходства. Для этого потребуются два судоходных пролёта: основной (40 м) – для движения судов вниз по течению и смежный (30 м) – для движения судов вверх по течению. Высота  подмостового  судоходного  габарита  –  5  м,  минимальная (гарантированная) глубина судового хода – 0,7 м.

Пример 1

Требуется  скомпоновать  вариант  схемы  железобетонного моста разрезной балочной системы через судоходную реку.

Исходные данные:

отметка уровня меженных вод УМВ, равная 0,00 м;

отметка расчётного уровня высоких вод РУВВ, равная 7,00 м;

отметка расчётного судоходного уровня РСУ, равная 6,00 м;

класс судоходства – VII;

отверстие моста Lо , равное 185 м;

высота балок судоходных пролётов hб, равная 1,73 м.

Решение

1. Отметка низа конструкции пролётного строения

Ннк = РСУ + hVII = 6,00 + 5,00 = 11,00 м.

2. Отметка проезжей части на мосту

Hпч  = Ннк + hс   = Ннк + hб + hдо  = 11,00 + 1,73 + 0,15 = 12,88 м,

где hдо  – толщина дорожной одежды.

3. Расчётная длина моста

Lмр   = Lо + 2m (Hпч – РУВВ) = 185 + 2х1,5 (12,88 – 7,00) = 202,64 м.

4. Число несудоходных пролётов определяем для различных величин экономичных пролётов.

Фактическая длина моста Lмф = Σℓсуд + Nнс ℓэк = (42+33)+7х18 = 201 м.

Разность  Lмф – Lмр = 201,00 – 202,64 = - 1,64 м.

При этом необходимо проверять условие: фактическая длина моста отличается от расчётной не более, чем на +8 % или на -3 % (по абсолютной величине). В данном случае фактическая длина моста должна находиться в интервале 196,56 … 218,85 м.

Фактическая длина моста Lмф = Σℓсуд + Nнс ℓэк = 75 + 6 х  24 = 219 м.

Lмф  – Lмр   = 219,00 – 202,64 = 16,36 м.

Предпочтение отдаем ℓэк = 21 м, так как при этом получаем наименьшее  количество  промежуточных  опор  по  сравнению  с вариантом ℓэк = 18 м и меньшее отклонение фактической длины от расчётной по сравнению с вариантом ℓэк = 24 м.

5.  Окончательная  пролётная  схема  моста  по  варианту  1 (разрезная балочная система)

По  варианту  2  схема  моста  может  быть  представлена трёхпролётной неразрезной балочной системой в судоходной части отверстия  моста  и  разрезными  экономичными  пролётами  –  в несудоходной. При этом величины пролётов в неразрезной системе принимаются (из условия равнопрочности) примерно в соотношении 0,75 : 1,0. Например, из типовых блоков составных по длине балок можно  смонтировать  трёхпролётную  неразрезную  систему  33  +  42 + 33, что обеспечивает соотношение величин пролетов 0,785 : 1,0 : 0,785.

С  экономической  точки  зрения  неразрезные  балочные системы  более  выгодны,  так  как  высота  балок  принимается  в диапазоне  от  1/20  до  1/40  от  величины  центрального  пролёта,  что значительно меньше высоты балок разрезных пролётных строений той же длины, составляющей не менее 1/20  величины пролёта. Так, например,   высота  балок   в  трёхпролётной   неразрезной  системе  33  +  42  +  33  может  составлять  1/30  величины  центрального пролёта,  т.  е.  1,4  м.  Тогда  как  в  разрезной  системе  высота  балки того же пролёта равна 1,73 м.

Пример 2

Требуется  скомпоновать  вариант  схемы  железобетонного моста через судоходную реку  с трёхпролётной неразрезной балочной  системой  в  судоходной  части  отверстия  моста  при  тех  же исходных данных, что и в примере 1. Высота неразрезного пролётного строения hб   = 1,4 м.

Решение

1. Отметка проезжей части на мосту

Hпч  = РСУ + hVII + hб + hдо = 6,00 + 5,00 + 1,4 + 0,15 = 12,55 м,

2. Расчётная длина моста

Lмр = Lо + 2m (Hпч – РУВВ) = 185,00 + 2 х 1,5 (12,55 – 7,00) = 201,65 м.

3.  Число  несудоходных  пролётов    для  различных  величин экономичных пролётов.

4. Пролётная схема по варианту 2 (с неразрезной балочной системой в судоходной части отверстия моста):

2 х 24 + 33 + 42 + 33 + 2 х 24.

Cледует  заметить,  что  соблюдение  указанных  принципов  и рекомендаций  по  компоновке  вариантов  схем  мостов  позволяет обеспечить минимум материалоемкости и стоимости строительства по  каждому  из  вариантов.  При  этом  очевидно,  что  вариант    2  по сравнению  с  вариантом  1  оказывается  более  выгодным  по указанным параметрам, но менее выгодным по трудозатратам, так как технология его монтажа сложнее.

Что  касается  мостовых  опор,  то  они  в  обоих  вариантах,  как правило,  не  имеют  принципиальных  различий,  так  как  инженерно-геологические  условия  идентичные.  В  частности,  устои,  т.  е. береговые  опоры  моста,  в  обоих  вариантах  одинаковые.  Тем  не менее  промежуточные  опоры  в  каждом  из  вариантов  имеют существенные различия. Так, например, в варианте 1 должны быть предусмотрены  более  мощные  опоры  под  большие,  т.  е. судоходные  пролеты.  А  в  варианте  2  средний  пролёт  (42  м)  в трёхпролётной неразрезной системе имеет центральное опирание, что  позволяет  существенно  облегчить  опоры,  на  которые  он опирается, и дополнительно снизить материалоемкость и стоимость варианта  2.

Все  опоры  моста,  как  правило,  имеют  свайные  фундаменты. Устои моста – козлового типа (см. рис. 4.8). Промежуточные опоры моста  обычно  состоят  из  ригеля  с  подферменниками,  облегченной части  тела  опоры,  массивной  части  и  свайного  ростверка, состоящего в свою очередь из свай и плиты, которая их объединяет.

В  мостостроении  применяются,  в  основном,  два  типа  свай: забивные  (призматические  или  цилиндрические)  и  буровые (буронабивные,  бурообсадные,  сваи-оболочки,  буровые  столбы), отличающиеся  как  по  своей  конструкции,  так  и  по  способу погружения  в  грунт.  В  любом  случае  острия  (ножи)  свай  должны располагаться  в  грунте  на  глубине  не  менее,  чем  на  4  м  ниже расчётной отметки предельного размыва под мостом. Число свай в ростверке  и  глубина  их  погружения  определяются  расчётом. Однако, при составлении вариантов  схем  моста  их  число  (по  фасаду  и  на  поперечниках) определяется  экспертно,  исходя  из  инженерно-геологических условий, несущей способности грунтов в основании мостовых опор.

Расстояние  между  осями  свай  соседних  рядов  в  ростверке (вдоль  и  поперек  моста)  должно  быть  равно  не  менее  трех диаметров свай.

ПОСТРОЕНИЕ ОБЩЕГО ВИДА, ПРОДОЛЬНОГО И ПОПЕРЕЧНЫХ РАЗРЕЗОВ МОСТА

Рассмотрим порядок выполнения чертежей на конкретном примере.

1. Исходные данные и графическое задание

1. Продольный профиль

Горизонтальные расстояния, м

2. Отметки уровней воды, м:

уровень меженных вод УМВ = 0,00;

расчётный уровень высоких вод  РУВВ = 5,20;

расчётный судоходный уровень  РСУ = 4,70.

3. Отверстие моста  Lо  = 170 м.

4. Характеристика грунтов – пески средней крупности.

5. Отметка предельного размыва ПР = - 6,00 м

6. Класс судоходства – VII.

7. Габарит моста  –  Г–10 + 2 ×1,0 м.

Графическое задание

1.  Построить  2  варианта  общего  вида  и  продольного разреза моста (на одном изображении слева – вид, справа – разрез)  в  масштабе  1:1000  на  листе  формата  А3  с  увеличением  (при необходимости)  горизонтального  размера  на  расстояние,  кратное 210 мм.

2.  По  каждому  варианту  построить  поперечные  разрезы  для середины судоходного и несудоходного пролетов в масштабе 1:500, формат А4.

Поперечный  профиль  речного  русла  по  оси  мостового перехода  строится  по  данным  топографической  съемки.  Левый берег  реки  изображается  слева.  В  зависимости  от  длины проектируемого  моста  профиль  выполняется  в  масштабах:  1:500, 1:1000.  В  мостостроении  горизонтальный  и  вертикальный масштабы  чертежа  идентичны.  По  данным  инженерно-геологических  изысканий  на  профиле  показывается  геологическое  строение речной  долины,  а  также  характерные  уровни  воды:  УМВ,  РСУ, РУВВ.

Фрагмент профиля показан на рис. 4.1.

На  чертеже  продольного  профиля  высоту  ячеек  для расстояний принимают равной 5 мм, для отметок – 15 мм.

2. Компоновка пролётной схемы моста

Вариант 1 (разрезная балочная система)

Для VII класса судоходства минимальная величина основного судоходного  пролёта  равна  40  м  (прил.  2).  Следовательно,  для перекрытия судоходных пролётов применим балки длиной 42 м (hб = 1,73 м) и 33 м (прил. 4).

5.  Окончательная  пролётная  схема  моста  по  варианту  1 (разрезная балочная система)

3 х 24 + 42 + 33 + 2 х 24.

Размещение несудоходных пролётов по длине моста получим после  определения  местоположения  судоходных  пролетов. Судоходный  фарватер,  как  правило,  соответствует  наибольшей глубине  речного  потока  (точка  №  6  продольного  профиля).  В  этом месте размещаем середину основного судоходного пролёта (42 м). Поскольку  основной  судоходный  пролёт  оказывается  несколько смещённым  к  левому  берегу,  смежный  судоходный  пролёт размещаем  справа.  При  не  вполне  удачном  (с  первой  попытки) расположении  береговых  пролётов  относительно  продольного профиля трассы мостового перехода разбивочную пролётную схему моста  можно  смещать  в  продольном  направлении  с  тем,  чтобы получить  примерно  одинаковое  размещение  устоев  по  высоте  и расстоянию  до  русловых  бровок,  соблюдая  при  этом  обеспечение условий судоходства.

Вариант 2 (неразрезная балочная система в судоходной части отверстия моста)

По варианту 2 назначаем схему моста  в виде трёхпролётной неразрезной балочной системы в судоходной части отверстия моста (33 + 42 +33) и разрезных пролетов – в несудоходной. При этом hб = 1,4 м.

1. Отметка проезжей части на мосту

4.  Пролётная  схема  по  варианту  2  (неразрезная  балочная система в судоходной части отверстия моста)

2 х 21 + 33 + 42 + 33 + 2 х 21.

Разбивка  пролётной  схемы  сводится  к  размещению  опор  по длине продольного профиля, т. е. к определению   местоположения осей  опор  с  учетом  зазора    5  см  между  торцами  балок  соседних пролётов. Расстояние между осями опор береговых пролётов равно длине балки, уменьшенной на 27,5 см.

Таким  образом,  для  варианта  1  (3  х  24  +  42  +  33  +  2  х24)

получим следующую схему в осях:

23 725 + 2 х 24 050 + 42 050 + 33 050 + 24 050 + 23 725.

Для варианта  2  (2 х 21 + 33 + 42 + 33 + 2 х 21) пролётная схема  в  осях  опор  (с  учетом  центрального  опирания  основного судоходного пролёта) выглядит следующим образом:

20 725 + 21 050 + 33 025 + 42 000 + 33 025 + 21 050 + 20725.

3. Поперечный разрез пролётного строения

Габарит моста  Г-10  включает в себя две полосы движения по 3,5  м  и  полосы  безопасности  по  1,5  м.  Ширина  тротуара  –  1  м. Ширина,  необходимая  для  установки  стальных  барьерных ограждений,  равна  2  х  0,40  м.  Для  установки  и  закрепления конструкций  перил,  карнизов  требуется  еще  дополнительно  не менее 0,20 м  с каждой стороны пролетного строения.

Расчетный  пролет  балок  (расстояния  между  осями  опорных частей  по  длине  балки)  –  23,4  м.  Полная  ширина  пролетного строения (рис. 4.2) по его верхней поверхности

В = 10,0 + 2 х 0,4 + 2 х 1,0 + 2 х 0,2 = 13,2 м.

По  данным  прил.  4  ширина  плиты  железобетонной  балки  не зависит от длины балки. Поэтому компоновочная поперечная схема пролётного строения будет иметь одинаковое количество балок для любого пролёта при неизменном габарите моста.

Опалубочная  ширина  плиты  балки  заводского  изготовления (прил. 4) равна 2е = 2 х 0.9 = 1,8 м. Ширина швов омоноличивания принимается равной 0,3 м. Расстояние между осями соседних балок –  2,1  м.  Крайние  балки  поставляются  с  уширенными  внешними консолями (е = 1,05 м). Таким образом, шесть балок обеспечивают ширину 2,1 х 5 + 1,05 х 2 = 12,6 м.

Поперечные  разрезы  для  различных  по  величине  пролетов будут    отличаться    высотой   балок.   На   опорах,   объединяющих

4. Промежуточные опоры

Определим  размеры  подферменной  площадки  опоры  с ригелем прямоугольного (в плане) очертания.

Ширина ригеля по фасаду моста (см. рис. 2.4) равна

А = m + Σn + Σ(b/2) + 2(c + t + k),

где m – зазор между торцами балок соседних пролётов;

n  – расстояние от торца балки до оси опорной части;

b – размер квадратной плиты опорной части;

с  –  расстояние  от  грани  плиты  опорной  части  до  края подферменника;

t  –  расстояние  от  края  подферменника  до  грани  опоры  (для пролетов 33 и 42 м t = 0,25 м, для пролётов 21 и 24 м t = 0,15 м);

k  –  свес подферменной площадки над телом опоры.

А = m + Σn + Σb/2 + 2(c + t + k) = 0,05 + 0,60 + 0,20 + 2(0,15 + 0,25 + 0,10) = 1,85 м для пролётов 33 и 42 м. А = 1,65 м для пролётов 21 и 24 м.

Длина прямоугольного ригеля поперёк моста (см. рис. 2.4)

В = Вкр  + b + 2с + 2 х 0,5,

где Вкр – расстояние между осями крайних балок.

0,5  м  –  минимальное  расстояние  от  края  подферменника  до края ригеля поперёк моста.

В = 10,5 + 0,20 + 2 х 0,15 + 2 х 0,5 = 12,0 м.

Высота ригеля принимается равной 1,2 м (рис. 4.4).