Краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие и задание по выполнению

Практической работы № 13

По теме: Расчет и конструирование шпунтового ограждения

Подготовил преподаватель дисциплины

Транспортные сооружения

Орлов С. А.

2015

Задание:

В соответствии с рекомендациями произвести выбор типа вибропогружателя для погружения шпунта из ПВХ и композита по вариантам из сортамента.

Ход решения:

Несущую способность Fd, кН, свай по результатам их испытаний вдавливающей, выдергивающей и горизонтальной статическими нагрузками, а также по результатам их динамических испытаний следует определять по формуле

Fd = γcFu,n/γg,                                                                 (7.18)

где γс - коэффициент условий работы сваи; в случае вдавливающих или горизонтальных нагрузок γс = 1;

Fu,n - нормативное значение предельного сопротивления сваи, допустимый момент, кН (Таблица А1),

γg - коэффициент надежности по грунту, γg = 1.

Приложение 1.

Сортамент. Шпунт из ПВХ

Таблица А.1

Таблица А 2 Характеристики вибропогружателей

| Марка вибропогружателя | Gn - суммарный вес вибросистемы, включая динамический вес вибропогружателя, зажимов и панели, кН | Gc - статический вес вибропогружателя, кН; | Gk - вдавливающее усилие на панель от копра, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| ВП-100 | 150 | 75 | 100 |
| ВП-150 | 200 | 125 | 150 |
| ВП-200 | 250 | 175 | 200 |
| ВП-250 | 300 | 225 | 250 |

# Text boxes

Km<(M0A0)/100

Вариант 3

Вариант 2

Вариант 1