Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Практической работы № 2

По теме: Расчет фундамента мелкого заложения.

Подготовил преподаватель дисциплины

Транспортные сооружения

Орлов С. А.

2014

Оценка инженерно-геологиЧеских условий строительной площадки

По данным геологических изысканий приведены следующие геологические разрезы. Студент, согласно варианту задания, должен вычислить следующие физико-механические характеристики грунта:

- удельный вес грунта ( = ((g,                                                              (1)

где g=9,8 м/c2-ускорение свободного падения; (-плотность грунта, т/м3;

- удельный вес твердых частиц грунта (s = (s(g,                                 (2)

где (s - плотность твердых частиц грунта,  т/м3;

- коэффициент пористости грунта e = ((s/()((1+W) - 1                      (3)

- степень влажности грунта Sr = (W((s)/(e((W),                                   (4)

где W - природная влажность грунта, д.е.; (W  =1 т/м3 - плотность воды;

- число пластичности    IP = WL -WP,                                                           (5)

где WL - влажность на границе текучести, д.е.; WP - влажность на границе пластичности, д.е.;

- показатель текучести IL = (W - WP)/(WL - WP).                               (6)

По степени влажности Sr различают грунты /1,2,3/:

маловлажные...................................................................................................0 < Sr (  0,5

влажные.........................................................................................................0,5< Sr (  0,8

насыщенные водой......................................................................................0,8 < Sr (  1,0

Глины и суглинки в зависимости от значения показателя текучести IL могут находиться в следующих состояниях /1,2,3/:

твердое...........................................................................................IL < 0 (когда W < WP)

полутвердое....................................................................................................0 ( IL (  0,25

тугопластичное.........................................................................................0,25 < IL (  0,50

мягкопластичное......................................................................................0,50 < IL (  0,75

текучепластичное...........................................................................................0,75 < IL ( 1

текучее............................................................................................IL > 1 (когда W > WL)

Супеси в зависимости от значения показателя текучести IL могут находиться в следующих состояниях /1,2,3/:

твердое...........................................................................................IL < 0 (когда W < WP)

пластичное...........................................................................................................0 ( IL ( 1

текучее............................................................................................IL > 1 (когда W > WL)

Наибольшее влияние на свойства грунтов оказывает наличие глинистых частиц, поэтому грунты принято классифицировать по содержанию глинистых частиц.

Краткая классификация грунтов

Таблица 1

| Вид грунта | Содержание глинистых частиц по массе, % | Число пластичности IP |
| --- | --- | --- |
| Глина | > 30 | > 0,17 |
| Суглинок | 30 - 10 | 0,17 - 0,07 |
| Супесь | 10 - 3 | 0,07 - 0,01 |
| Песок | < 3 | Не пластичен < 0,01 |

Модуль деформации грунта определяют по формуле E = (/mv,      (7)

где mv = mo/(1 + e) -  коэффициент относительной сжимаемости, 1/МПа; mo -  коэффициент сжимаемости, 1/МПа; ( = 1 - 2((2/(1 - () - коэффициент, характеризующий боковое расширение грунта.

Коэффициент Пуассона  грунта ( принимается для глин и суглинков твердых и полутвердых ( = 0,10-0,15; тугопластичных - ( = 0,20-0,25; пластичных и текучепластичных - ( = 0,30-0,40 и текучих - ( = 0,45-0,50; для супеси (в зависимости от консистенции) ( = 0,15-0,30; для песков ( = 0,20-0,25.

По модулю деформации грунты подразделяются на:

сильносжимаемые............................................................................................E ( 5 МПа

среднесжимаемые...........................................................................5 МПа < E ( 20 МПа

малосжимаемые............................................................................................E > 20 МПа.

Вес грунта с учетом взвешивающего действия воды определяется по формуле: (sw = g(((s - (w)/(1 +  e)                                                  (8)

Проектирование фундамента мелкого заложениЯ

Основные понЯтиЯ и определениЯ

Основанием называют толщу природных напластований горных пород, которые воспринимают нагрузку от вышележащих конструкций и взаимодействуют с ними. Основания называют естественными, если они сложены природными грунтами или скальными породами в условиях естественного залегания. Основания из предварительно уплотненных или укрепленных тем или иным способом грунтов называют искусственными.

Если основание состоит из одного слоя грунта, его называют однородным, если из нескольких слоев, - неоднородным. Слой грунта, на который опирается фундамент, называется несущим слоем, а нижележащие слои - подстилающими.

Фундаментом называют часть опоры, находящуюся ниже поверхности грунта (на суше) или ниже самого низкого (меженного) уровня воды в водотоке (водоеме) и предназначенную для передачи нагрузок на основание. Различают массивные фундаменты, состоящие из одного несущего элемента (рис. 1 а) и немассивные, состоящие из группы (куста) свай разных видов (в том числе забивных и буровых), объединенных в единую конструкцию плитой, называемой ростверком (рис. 1 б).

Независимо от типа фундаментов и особенностей их конструкции принято называть обрезом фундамента плоскость его соприкасания с надфундаментной частью опоры; подошвой фундамента - нижнюю плоскость его соприкасания с грунтом основания; высотой фундамента h - расстояние от его подошвы или конца (низа) несущих элементов до обреза; глубиной заложения фундамента d - расстояние от поверхности грунта или уровня воды в водоеме до подошвы фундамента или низа несущих элементов.

Под воздействием на фундамент вертикальных нагрузок, равномерно сжимающих грунты основания, происходят перемещения фундамента, называемые осадкой. При действии на фундаменты неравномерных сжимающих нагрузок и изгибающих моментов наблюдаются наклоны, называемые кренами. Воздействие значительных горизонтальных нагрузок на фундаменты приводит к их смещениям, называемым сдвигами.

Рис. 1. Фундаменты опор моста:

а - из одного несущего элемента; б - из куста несущих элементов; 1 - надфундаментная часть опоры; 2 - фундамент; 3 - поверхность грунта (дно водотока); 4 - уровень размыва; 5 - несущий слой грунта; 6 - условный контур основания; 7 - подошва фундамента; 8 - боковая грань фундамента; 9 - уступ; 10 - обрез фундамента; 11 - ростверк; 12 - тампонажный слой бетона; 13 - несущие элементы; 14 - подошва тампонажного слоя; 15 - боковая поверхность ростверка.

Определение глубины заложениЯ

подошвы ФУНДАМента

При выборе глубины заложения фундаментов решается вопрос о несущем слое грунта и типе основания. На выбор глубины заложения  фундаментов влияют три фактора: инженерно-геологические условия площадки; климатические особенности местности и их воздействие на верхние слои грунта; конструктивные особенности сооружения /3, 4/.

Конструкция фундамента мелкого заложения определяется главным образом глубиной его заложения и размерами в уровне обреза и подошвы.

Глубину заложения назначают с учетом гидрогеологических условий. Наименьшая глубина заложения зависит от глубины промерзания грунтов и их размыва поверхностными водами. По промерзанию грунты подразделяются на пучинистые и непучинистые.

В пучинистых грунтах, к которым относятся все грунты, кроме скальных, крупнообломочных с песчаным заполнением, песков гравелистых, крупных и средней крупности, глубина заложения фундаментов искусственных сооружений должна быть больше расчетной глубины промерзания на 0,25 м.

Расчетная глубина промерзания грунтов определяется согласно /6/ по пп. 2.25-2.33 по формуле: df = kh( do(( Mt,                                    (9)

где kh - коэффициент, учитывающий влияние теплового режима эксплуатации сооружения, для неотапливаемых сооружений kh = 1,1; do - величина, принимаемая равной, м, для: суглинков и глин - 0,23; супесей, песков мелких и пылеватых - 0,28; песков гравелистых, крупных и средней крупности - 0,30; крупнообломочных грунтов - 0,34;  Mt  - безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за зиму в данном районе строительства, принимаемых по СНиП по строительной климатологии и геофизике.

Фундаменты опор мостов недопустимо опирать на просадочные и заторфованные грунты, а также на глины и суглинки с показателем текучести IL > 0,5. Такие грунты необходимо проходить, опирая подошву фундаментов на нижерасположенные более прочные грунты с залеганием в них подошвы фундамента.

В непучинистых грунтах, кроме скальных, глубина заложения фундаментов должна быть не менее 1 м, считая от дневной поверхности грунта или дна водотока. В скальные породы фундамент заглубляют в прочные слои, способные воспринимать давления от сооружения, не менее чем на 0,1 м. При возможности размыва фундаменты должны быть заглублены ниже дна реки после размыва у данной опоры не менее чем на 2,5 м. Обрез фундаментов на поймах рек располагают на уровне дневной поверхности грунта (после размыва), а в руслах рек - на 0,5 м ниже низкого уровня меженных вод и не выше нижней поверхности льда в реке плюс 0,25 м; в судоходных пролетах должны быть обеспечены глубины для прохода судов около опор.

В несущий слой грунта подошва фундамента должна быть заглублена не менее чем на 0,5 м. Для опор возводимых на суше, обрез фундамента назначают на 0,2 - 0,4 м ниже поверхности грунта.

Определение размеров фундамента

мелкого заложениЯ

Размеры фундамента в уровне его подошвы определяют в зависимости от величины передаваемых нагрузок и физико-механических свойств грунтов основания.

После назначения глубины заложения подошвы фундамента и отметки его обреза конструктивную площадь фундамента  определяют по формуле: Aк = lп(bп = (lоп + 2(hф(tg()((bоп + 2(hф(tg(),            (10)

где  lоп, bоп - длина и ширина опоры по обрезу фундамента, м; lп, bп - длина и ширина подошвы фундамента, м; hф - высота фундамента, м; ( - угол развития фундамента.

Для того, чтобы в теле фундамента возникали преимущественно сжимающие напряжения, угол ( принимают в пределах 25-35о.

Фундаменты под массивные опоры мостов обычно сооружают ступенчатыми. В ступенчатых фундаментах высоту ступени hст назначают равной в пределах 0,7 - 2,5 м, ширину ступени bст - 0,4 - 1 м.

Класс бетона для монолитных фундаментов не ниже В20, для сборных - В25, при этом используется гидротехнический бетон.

Задавшись высотами ступеней фундамента hст так, чтобы в высоте фундамента hф укладывалось целое число ступеней (высота ступени может быть одинаковой или различной), можно определить ширину каждой ступени по формуле:     bст = hст(tg(.                                   (11)

Количество ступеней в фундаменте принимается равным 2 - 4. Окончательно из конструктивных соображений размеры площади подошвы фундамента мелкого заложения можно определить по формулам:

n                                                            n

lп = lоп + 2(( bст,i ,             bп = bоп + 2(( bст,i,      Aк = lп(bп, (12)

i=1                                                            i=1

где n - число ступеней в фундаменте; bст,i - фактическая ширина ступени фундамента (с учетом ее округления кратно 100 мм).

Полученная из конструктивных соображений для данного сооружения площадь подошвы фундамента мостовой опоры должна быть проверена расчетом. Площадь подошвы фундамента, необходимую по расчету определяют по формуле центрального сжатия, исходя из  условия обеспечения несущей способности  основания под подошвой фундамента:

P ( R/(n,                                                   (13)

где P - среднее давление подошвы фундамента на основание, кПа; R - расчетное сопротивление основания осевому сжатию, кПа; (n = 1,4 - коэффициент надежности по назначению сооружения.

Площадь подошвы фундамента, необходимую по расчету при назначенной глубине заложения, определенной из конструктивных соображений площади подошвы фундамента и найденному значению R определяют по формуле: AР = (No,I/(P- (m(df + (w(hw),                      (14)

где (No,I - наибольшее значение расчетной внешней нагрузки, действующей на фундамент, учитывающее вес пролетных строений, опоры и подферменника, кН; (m = 20 кН/м3 - усредненный вес фундамента и грунта на его уступах; df - глубина заложения подошвы фундамента, м; (w = 10 кН/м3 - удельный вес грунтовой воды; hw - превышение уровня грунтовых вод над подошвой фундамента, м.

Величина (w(hw учитывает гидростатическое давление грунтовой воды на фундамент. Если горизонт  грунтовых вод расположен ниже подошвы фундамента, то hw = 0. Гидростатическое давление грунтовых вод не учитывается, если фундамент заглублен в водонепроницаемый грунт.

В большинстве случаев фундаменты мелкого заложения являются внецентренно нагруженными, т.е. наряду с вертикальными нагрузками на них действуют изгибающие моменты и горизонтальные усилия, поэтому расчетную площадь, вычисленную по формуле (14) для таких фундаментов  в ряде случаев дополнительно увеличивают на 10 - 15%.

Расчетное сопротивление основания из нескального грунта осевому сжатию R, кПа (тс/м2),  под подошвой фундамента мелкого заложения следует определять по формуле:

R = 1,7({Ro([1 + k1((b - 2)] + k2((((df - 3)},                   (15)

где Ro - условное сопротивление грунта, кПа (тс/м2), принимаемое по табл. 2 - 4; b - ширина (меньшая сторона или диаметр) подошвы  фундамента,  м;  при  ширине  более 6 м принимается b = 6 м ; df -  глубина заложения   подошвы фундамента,  м; ( - усредненное  по слоям расчетное значение удельного веса грунта, расположенного выше подошвы фундамента, вычисленное без учета взвешивающего действия воды; допускается принимать  ( = 19,62 кН/м3 (2 тс/м3); k1 , k2 - коэффициенты, принимаемые по табл. 5.

Величину условного сопротивления Ro для твердых супесей, суглинков и глин определяют по формуле  Ro = 1,5(Rnc,                                    (16)

и принимать, кПа (тс/м2): для супесей - не более 981 (100); для суглинков - 1962 (200); для глин - 2943 (300), согласно /5/, где Rnc -  предел прочности на одноосное сжатие образцов глинистого грунта природной влажности.

Расчетное сопротивление осевому сжатию оснований из невыветрелых скальных грунтов R, кПа (тс/м2), определяют по формуле

R = Rc/(g,                                          (17)

где  (g - коэффициент надежности по грунту, принимаемый равным 1,4; Rc - предел прочности на одноосное сжатие образцов скального  грунта, кПа (тс/м2).

При отсутствии результатов статических испытаний грунтов штампами допускается значение R принимать для слабовыветрелых и выветрелых скальных грунтов - по формуле (17), принимая значение Rc  с понижающим коэффициентом, равным соответственно 0,6 и 0,3;  для сильновыветрелых скальных грунтов - по формуле (15) и табл. 4 как для крупно-обломочных грунтов.

При определении расчетного сопротивления оснований из нескальных грунтов по формуле (15) заглубление фундамента мелкого заложения следует принимать для промежуточных опор мостов - от поверхности грунта у опоры на уровне срезки в пределах контура фундамента, а в русле рек - от дна водотока у опоры после понижения его уровня на глубину общего и половину местного размыва грунта при расчетном расходе.

Таблица 2

| Грунты | Коэф-фициент порис-тости e | Условное сопротивление Ro пылевато-глинистых (непросадочных) грунтов основания, кПа (тс/м2), в зависимости от показателя текучести IL |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Супеси | 0,5 | 343 (35) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ---------- |
| при Ip ( 5 | 0,7 | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ------------ | ---------- |
| Суглинки | 0,5 | 392 (40) | 343 (35) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 15) | 98 (10) |
| при | 0,7 | 343 (35) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ---------- |
| 10 ( Ip ( 15 | 1,0 | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ------------ | ---------- |
| Глины | 0,5 | 588 (60) | 441 (45) | 343 (35) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) |
| при | 0,6 | 490 (50) | 343 (35) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) |
| Ip ( 20 | 0,8 | 392 (40) | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ---------- |
|  | 1,1 | 294 (30) | 245 (25) | 196 (20) | 147 (15) | 98 (10) | ------------ | ---------- |

Примечания. 1. Для промежуточных значений IL и e Ro определяется по интерполяции. 2. При значениях числа пластичности Ip в пределах 5-10 и 15-20 следует принимать средние значения Ro супесей, суглинков и глин.

Таблица 3

| Песчаные грунты и их влажность | Условное сопротивление Ro пес-чаных грунтов средней плот-ности в основаниях, кПа (тс/м2) |
| --- | --- |
| Гравелистые и крупные независимо от их влажности | 343 (35) |
| Средней крупности: маловлажные влажные и насыщенные водой | 294 (30) 245 (25) |
| Мелкие: маловлажные влажные и насыщенные водой | 196 (20) 147 (15) |
| Пылеватые: маловлажные влажные насыщенные водой | 196 (20) 147 (15) 98 (10) |

Примечание. Для плотных песков приведенные значения Ro следует увеличивать на 100%, если их плотность определена статическим зондированием, и на 60%, если их плотность определена по результатам лабораторных испытаний.

Таблица 4

| Грунт | Условное сопротивление Ro крупнообломочных грунтов в основаниях, кПа (тс/м2) |
| --- | --- |
| Галечниковый (щебенистый) из обломков пород: кристаллических осадочных | 1470 (150) 980 (100) |
| Гравийный (дресвяной) из обломков пород: кристаллических осадочных | 785 (80) 490 (50) |

Примечание. Приведенные в табл. 4 условные сопротивления Ro даны для крупнообломочных грунтов с песчаным заполнителем. Если в крупнообломочном грунте содержится свыше 40%  глинистого заполнителя, то значения Ro для такого грунта должны приниматься по табл. 2 в зависимости от Ip, IL и e заполнителя.

Таблица 5

| Грунт | Коэффициенты |
| --- | --- |
|  | k1, м-1 | k2 |
| Гравий, галька, песок гравелистый крупный и средней крупности | 0,1 | 3,0 |
| Песок мелкий | 0,08 | 2,5 |
| Песок пылеватый, супесь | 0,06 | 2,0 |
| Суглинок и глина твердые и полутвердые | 0,04 | 2,0 |
| Суглинок и глина тугопластичные и мягкопластичные | 0,02 | 1,5 |

После определения AР по формуле (14), сравниваем ее с конструктивной площадью AК, найденной по формуле (12). Должно выполняться условие:    ([(AР - AК)/ AР]((100% ( 10%                    (18)

Если условие (18) не выполняется, то необходимо увеличить глубину заложения подошвы фундамента, при новой высоте фундамента назначить размеры ступеней и определить площадь его подошвы по формуле (12). Затем следует пересчитать расчетное сопротивление грунта R и найти расчетную площадь подошвы фундамента. В большинстве случаев расчет приходится повторять два-три раза. Если же расчетная площадь, полученная по формуле (14), получилась меньше конструктивной, то расчет продолжать не следует и размеры фундамента принимаются окончательно найденными из расчета по формуле (12).

После того, как выполнено условие (18), корректируют размеры ступеней и определяют фактическую площадь фундамента.

Определение объема и веса фундамента

Определив все размеры фундамента, вычисляют его собственный вес по формуле: Nф,II = Vф((б, Nф,I = (f(Nф,II ,                                         (19)

где Vф - объем фундамента; (б = 24 - 25 кН/м3 - удельный вес бетона; (f = 1,2 - коэффициент надежности по нагрузке.

Если фундамент находится в зоне действия грунтовых вод, необходимо производить расчет веса фундамента с учетом взвешивающего действия воды.

Объем фундамента в зависимости от числа ступеней определяют по формулам:

- двухступенчатый фундамент с одинаковыми размерами ступеней

Vф = [bп(lп + (bп - 2(bст)((lп - 2(bст)](hст ,                (20)

- трехступенчатый фундамент с одинаковыми размерами ступеней

Vф = [bп(lп + (bп - 2(bст)((lп - 2(bст) + (bп - 4(bст)((lп - 4(bст)](hст ,  (21)

- четырехступенчатый фундамент с одинаковыми размерами ступеней

Vф = [bп(lп + (bп - 2(bст)((lп - 2(bст) + (bп - 4(bст)((lп - 4(bст) + (bп - 6(bст)((lп - 6(bст)](hст ,                                                                      (22)

- двухступенчатый фундамент с различными размерами ступеней

Vф = bп(lп(hст,1 + (bп - 2(bст,1)((lп - 2(bст,1)(hст,2 ,                              (23)

- трехступенчатый фундамент с различными размерами ступеней

Vф = bп(lп(hст,1 + (bп - 2(bст,1)((lп - 2(bст,1)(hст,2 + (bп - 2(bст,1 - 2(bст,2)((lп - 2(bст,1 - 2(bст,2)(hст,3 ,                                                      (24)

- четырехступенчатый фундамент с различными размерами ступеней

Vф = bп(lп(hст,1 + (bп - 2(bст,1)((lп - 2(bст,1)(hст,2 + (bп - 2(bст,1 - 2(bст,2)((lп - 2(bст,1 - 2(bст,2)(hст,3 + (bп - 2(bст,1 - 2(bст,2 - 2(bст,3)((lп - 2(bст,1 - 2(bст,2 -2(bст,3)(hст,4,                                                               (25)

где bп и lп - ширина и длина подошвы фундамента, м; hст и bст - высота  и ширина ступени фундамента при одинаковых размерах ступени, м; hст,1, hст,2, hст,3, hст,4 - высота ступеней фундамента (нумерация ступеней начинается от подошвы фундамента), м; bст,1, bст,2, bст,3 - ширина ступеней фундамента, м.

Определение объема и веса грунта,

лежащего на уступах фундамента

Вес грунта определяют по формуле:

Nгр,II = Vгр((гр, Nгр,I = (f(Nгр,II                               (26)

где Vгр - объем грунта, лежащего на ступенях фундамента, м3;  (гр - удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента, кН/м3; если фундамент заложен в нескольких грунтах, то принимается средний вес грунта; (f = 1,2 - коэффициент надежности по нагрузке.

Объем грунта: Vгр = bп (lп(df - Vф - Aоп((df - hф),                        (27)

где bп , lп , df -  соответственно ширина, длина подошвы фундамента и глубина заложения подошвы фундамента, м; Vф - объем фундамента, м3;  Aоп - площадь опоры, расположенной ниже поверхности земли, м2;  hф - высота фундамента, м.

Если обрез фундамента расположен выше поверхности земли, то последнее слагаемое в формуле (27)  не учитывают, а  учитывают объем фундамента, расположенный ниже поверхности грунта.

Проверка несущей способности основаниЯ

под подошвой центрально и внецентренно нагруженного фундамента

После определения веса фундамента и грунта на его уступах проверяют условие P = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  (  R/(n,                  (28)

где Aф - площадь подошвы фундамента, м2.

Значение расчетного сопротивления  грунтов основания осевому сжатию R, кПа, определяется исходя из окончательно назначенных размеров подошвы фундамента и глубины его заложения.

При проектировании внецентренно нагруженных фундаментов  принимают, что реактивное давление распределяется по подошве жестких фундаментов по линейному закону, а его максимальное и минимальное значение определяют по формуле:

p = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  (  Mx/Wx  (  My/Wy ( (c(R/(n,           (29)

где Aф - площадь подошвы фундамента, м2; Mx, My - моменты относительно главных центральных осей подошвы фундамента, кН(м; Wx , Wy -  моменты сопротивления подошвы фундамента относительно главных осей, м3; (c - коэффициент условий работы, принимаемый равным 1,0, кроме следующих случаев, при которых следует принимать (c = 1,2: фундамент опирается на скальный грунт; фундамент опирается на нескальный грунт и его расчет производится с учетом одной или нескольких нагрузок и воздействий от торможения, горизонтальных ударов подвижного состава, давлений ветра и льда, навала судов, изменения температуры; (n = 1,4 - коэффициент надежности по назначению сооружения; R - расчетное сопротивление основания из нескальных или скальных грунтов осевому сжатию, кПа, определяемое по формуле (15).

Определение осадки фундамента

мелкого заложениЯ

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации мостов осадки их фундаментов не должны превышать значений, установленных в /5,6/.  Допускаемые предельные смещения не должны превышать (см): полная равномерная осадка опоры - 1,5((L; разность полных осадок смежных опор - 0,75((L; горизонтальное смещение верха опоры - 0,5((L, где L - длина меньшего из примыкающих к опоре пролетов (м), но не менее 25 м.

Осадку фундамента S определяют от действия нормативных нагрузок. Конечная осадка основания S, м, с использованием расчетной схемы линейно-деформируемого полупространства определяется согласно /6/ и вычисляется по формуле:

n

S = (((((zp,i(hi)/Ei,                                     (30)

i=1

где ( - безразмерный коэффициент, равный 0,8; (zp,i - среднее значение дополнительного вертикального напряжения в i-м слое грунта, равное полусумме указанных напряжений на верхней zi-1  и нижней zi границах слоя по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; hi и Ei -  соответственно   толщина и модуль   деформации i-го слоя грунта, причем hi ( 0,4(bп, bп - меньшая сторона подошвы фундамента; n - число слоев, на которые разбита сжимаемая толща.

При этом распределение вертикальных нормальных напряжений по глубине основания принимается в соответствии со схемой, приведенной на рис. 2.

Дополнительные вертикальные напряжения на глубине z от подошвы фундамента: (zp - по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента, определяются по формуле: (zp = ((Po,         (31)

где ( - коэффициент, принимаемый по /6/ (см. табл. 6 методических указаний) в зависимости от соотношения сторон подошвы прямоугольного фундамента ( = lп/bп  и относительной глубины ( = 2(z/bп,  bп - меньшая сторона подошвы фундамента; Po = P - (zg,o - дополнительное вертикальное давление на основание (для фундаментов шириной bп ( 10 м принимается Po = P); P - среднее давление под подошвой фундамента, кПа; (zg,o = ((df - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на уровне подошвы фундамента; ( - удельный вес грунта, кН/м3; df - глубина заложения подошвы фундамента, м.

Вертикальное напряжение от собственного веса грунта (zg на границе слоя, расположенного на глубине z  от подошвы фундамента, определяется по формуле:

n

(zg = (zg,o + ( (i(hi,                                     (32)

i=1

где (i и hi - соответственно удельный вес и толщина i-го слоя грунта.

Рис. 2. Схема распределения вертикальных напряжений

в линейно-деформируемом полупространстве

DL - отметка планировки; NL - отметка поверхности природного рельефа; FL - отметка подошвы фундамента; WL - уровень подземных вод; B.C - нижняя граница сжимаемой толщи; d и dn -глубина заложения фундамента соответственно от уровня планировки и поверхности природного рельефа; b - ширина фундамента; P - среднее давление под подошвой фундамента; Po - дополнительное давление на основание; (zg, (zg,o - вертикальное напряжение от собственного веса грунта на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; (zp, (zp,o - дополнительное вертикальное напряжение от внешней нагрузки на глубине z от подошвы фундамента и на уровне подошвы; Hc - глубина сжимаемой толщи

Удельный вес грунтов, залегающих ниже уровня подземных вод, но выше водоупорного слоя грунта, должен приниматься с учетом взвешивающего действия воды. При определении (zg в водоупорном слое грунта следует учитывать давление воды, расположенной выше рассматриваемой глубины слоя.

Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается равной на глубине z = Hc, где выполняется условие: (zp = 0,2((zg,  (33)

где (zp - дополнительное вертикальное напряжение на глубине z = Hc по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента; (zg - вертикальные напряжения от собственного веса грунта на глубине z = Hc по вертикали, проходящей через центр подошвы фундамента.

Если найденная по указанному выше условию нижняя граница сжимаемой  толщи  находится  в  слое  грунта с модулем  деформации E ( 5 МПа или такой слой залегает непосредственно ниже глубины z = Hc, нижняя граница сжимаемой толщи определяется исходя из условия:

(zp = 0,1((zg.                                         (34)

Если в зоне сжимаемой толщи находится слой грунта с меньшим чем у верхних слоев модулем деформации E,  то  производят проверку несущей способности подстилающего слоя грунта  согласно /5/.

Проверка несущей способности подстилающего слоЯ грунта

Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта производят по формуле: (((d + zi) +  (((P - ((df) ( R/(n,                 (35)

где P - среднее давление на грунт, действующее под подошвой  фундамента мелкого заложения, кПа; ( -  среднее (по слоям) значение расчетного удельного веса, расположенного над кровлей проверяемого подстилающего слоя грунта; допускается принимать ( = 19,62 кН/м3; df - заглубление подошвы фундамента мелкого заложения от расчетной поверхности грунта, м, принимаемое согласно /5/; zi - расстояние от подошвы фундамента до поверхности проверяемого подстилающего слоя грунта, м;   ( - коэффициент, принимаемый по табл. 7; R - расчетное сопротивление подстилающего грунта, кПа, определяемое согласно /5/ или по формуле (15) для глубины расположения кровли проверяемого слоя грунта; (n = 1,4 - коэффициент надежности по назначению сооружения.

Значение коэффициента ( принимается по табл. 6 в зависимости от отношения zi/bп для круглого и от отношений zi/bп и lп/bп для прямоугольного в плане фундаментов.

Таблица 6

| ( = 2(z/bп | Коэффициент ( для фундаментов |
| --- | --- |
|  | круглых | прямоугольных с соотношением сторон ( = lп/bп | ленточных |
|  |  | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 2,4 | 3,2 | 5,0 | ( ( 10 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,4 | 0,949 | 0,960 | 0,972 | 0,975 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,8 | 0,756 | 0,800 | 0,848 | 0,886 | 0,876 | 0,879 | 0,881 | 0,881 |
| 1,2 | 0,547 | 0,606 | 0,682 | 0,717 | 0,739 | 0,749 | 0,754 | 0,755 |
| 1,6 | 0,390 | 0,449 | 0,532 | 0,578 | 0,612 | 0,629 | 0,639 | 0,642 |
| 2,0 | 0,285 | 0,336 | 0,414 | 0,463 | 0,505 | 0,530 | 0,545 | 0,550 |
| 2,4 | 0,214 | 0,257 | 0,325 | 0,374 | 0,419 | 0,449 | 0,470 | 0,447 |
| 2,8 | 0,165 | 0,201 | 0,260 | 0,304 | 0,349 | 0,383 | 0,410 | 0,420 |
| 3,2 | 0,130 | 0,160 | 0,210 | 0,251 | 0,294 | 0,329 | 0,360 | 0,374 |
| 3,6 | 0,106 | 0,131 | 0,173 | 0,209 | 0,250 | 0,285 | 0,319 | 0,337 |
| 4,0 | 0,087 | 0,108 | 0,145 | 0,176 | 0,214 | 0,248 | 0,285 | 0,306 |
| 4,4 | 0,073 | 0,091 | 0,123 | 0,150 | 0,185 | 0,218 | 0,255 | 0,280 |
| 4,8 | 0,062 | 0,077 | 0,105 | 0,130 | 0,161 | 0,192 | 0,230 | 0,258 |
| 5,2 | 0,053 | 0,067 | 0,091 | 0,113 | 0,141 | 0,170 | 0,208 | 0,239 |
| 5,6 | 0,046 | 0,058 | 0,079 | 0,099 | 0,124 | 0,152 | 0,189 | 0,223 |
| 6,0 | 0,040 | 0,051 | 0,070 | 0,087 | 0,110 | 0,136 | 0,173 | 0,208 |
| 6,4 | 0,036 | 0,045 | 0,062 | 0,077 | 0,099 | 0,122 | 0,158 | 0,196 |
| 6,8 | 0,031 | 0,040 | 0,055 | 0,064 | 0,088 | 0,110 | 0,145 | 0,185 |
| 7,2 | 0,028 | 0,036 | 0,049 | 0,062 | 0,080 | 0,100 | 0,133 | 0,175 |
| 7,6 | 0,024 | 0,032 | 0,044 | 0,056 | 0,072 | 0,091 | 0,123 | 0,166 |
| 8,0 | 0,022 | 0,029 | 0,040 | 0,051 | 0,066 | 0,084 | 0,113 | 0,158 |
| 8,4 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,046 | 0,060 | 0,077 | 0,105 | 0,150 |
| 8,8 | 0,019 | 0,024 | 0,033 | 0,042 | 0,055 | 0,071 | 0,098 | 0,143 |
| 9,2 | 0,017 | 0,022 | 0,031 | 0,039 | 0,051 | 0,065 | 0,091 | 0,137 |
| 9,6 | 0,016 | 0,020 | 0,028 | 0,036 | 0,047 | 0,060 | 0,085 | 0,132 |
| 10,0 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,056 | 0,079 | 0,126 |
| 10,4 | 0,014 | 0,017 | 0,024 | 0,031 | 0,040 | 0,052 | 0,074 | 0,122 |
| 10,8 | 0,013 | 0,016 | 0,022 | 0,029 | 0,037 | 0,049 | 0,069 | 0,117 |
| 11,2 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,027 | 0,035 | 0,045 | 0,065 | 0,113 |
| 11,6 | 0,011 | 0,014 | 0,020 | 0,025 | 0,033 | 0,042 | 0,061 | 0,109 |
| 12,0 | 0,010 | 0,013 | 0,018 | 0,023 | 0,031 | 0,040 | 0,058 | 0,106 |

Примечания. 1. В табл. 6 обозначено: bп - ширина или диаметр подошвы фундамента, lп - длина подошвы фундамента. 2. Для фундаментов, имеющих подошву в форме правильного прямоугольника с площадью A, значения ( принимаются как для круглых фундаментов радиусом r = (A/(. 3. Для промежуточных значений ( и ( коэффициент ( определяется по интерполяции.

Таблица 7

| zi/bп | Коэффициент ( |
| --- | --- |
|  | для круг-лого фунда-мента | для прямоугольного в плане фундамента в зависимости от отношения сторон его подошвы lп/bп |
|  |  | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | ( 10 |
| 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 0,2 | 0,949 | 0,960 | 0,968 | 0,972 | 0,974 | 0,975 | 0,976 | 0,976 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 |
| 0,4 | 0,756 | 0,800 | 0,830 | 0,848 | 0,859 | 0,866 | 0,870 | 0,875 | 0,972 | 0,879 | 0,880 | 0,881 | 0,881 |
| 0,6 | 0,547 | 0,606 | 0,651 | 0,682 | 0,703 | 0,717 | 0,727 | 0,757 | 0,746 | 0,749 | 0,753 | 0,754 | 0,755 |
| 0,8 | 0,390 | 0,449 | 0,496 | 0,532 | 0,558 | 0,578 | 0,593 | 0,612 | 0,623 | 0,630 | 0,636 | 0,639 | 0,642 |
| 1,0 | 0,285 | 0,334 | 0,378 | 0,414 | 0,441 | 0,463 | 0,482 | 0,505 | 0,520 | 0,529 | 0,540 | 0,545 | 0,550 |
| 1,2 | 0,214 | 0,257 | 0,294 | 0,325 | 0,352 | 0,374 | 0,392 | 0,419 | 0,437 | 0,449 | 0,462 | 0,470 | 0,477 |
| 1,4 | 0,165 | 0,201 | 0,232 | 0,260 | 0,284 | 0,304 | 0,321 | 0,350 | 0,369 | 0,383 | 0,400 | 0,410 | 0,420 |
| 1,6 | 0,130 | 0,160 | 0,187 | 0,210 | 0,232 | 0,251 | 0,267 | 0,294 | 0,314 | 0,329 | 0,348 | 0,360 | 0,374 |
| 1,8 | 0,106 | 0,130 | 0,153 | 0,173 | 0,192 | 0,209 | 0,224 | 0,250 | 0,270 | 0,285 | 0,305 | 0,320 | 0,337 |
| 2,0 | 0,087 | 0,108 | 0,127 | 0,145 | 0,161 | 0,176 | 0,189 | 0,214 | 0,233 | 0,241 | 0,270 | 0,285 | 0,304 |
| 2,2 | 0,073 | 0,090 | 0,107 | 0,122 | 0,137 | 0,150 | 0,163 | 0,185 | 0,208 | 0,218 | 0,239 | 0,256 | 0,280 |
| 2,4 | 0,062 | 0,077 | 0,092 | 0,105 | 0,118 | 0,130 | 0,141 | 0,161 | 0,178 | 0,192 | 0,213 | 0,230 | 0,258 |
| 2,6 | 0,053 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,112 | 0,123 | 0,141 | 0,157 | 0,170 | 0,191 | 0,208 | 0,239 |
| 2,8 | 0,046 | 0,058 | 0,069 | 0,079 | 0,089 | 0,099 | 0,108 | 0,124 | 0,139 | 0,152 | 0,172 | 0,189 | 0,228 |
| 3,0 | 0,040 | 0,051 | 0,060 | 0,070 | 0,078 | 0,087 | 0,095 | 0,110 | 0,124 | 0,136 | 0,155 | 0,172 | 0,208 |
| 3,2 | 0,036 | 0,045 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,085 | 0,098 | 0,111 | 0,122 | 0,141 | 0,158 | 0,190 |
| 3,4 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,062 | 0,069 | 0,076 | 0,088 | 0,100 | 0,110 | 0,128 | 0,144 | 0,184 |
| 3,6 | 0,028 | 0,036 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,080 | 0,090 | 0,100 | 0,117 | 0,133 | 0,175 |
| 3,8 | 0,024 | 0,032 | 0,038 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,062 | 0,072 | 0,082 | 0,091 | 0,107 | 0,123 | 0,166 |
| 4,0 | 0,022 | 0,029 | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,051 | 0,056 | 0,066 | 0,075 | 0,084 | 0,095 | 0,113 | 0,158 |
| 4,2 | 0,021 | 0,026 | 0,031 | 0,037 | 0,042 | 0,048 | 0,051 | 0,060 | 0,069 | 0,077 | 0,091 | 0,105 | 0,150 |
| 4,4 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,034 | 0,038 | 0,042 | 0,047 | 0,055 | 0,063 | 0,070 | 0,084 | 0,098 | 0,144 |
| 4,6 | 0,018 | 0,022 | 0,026 | 0,031 | 0,035 | 0,039 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,065 | 0,078 | 0,091 | 0,137 |
| 4,8 | 0,016 | 0,020 | 0,024 | 0,028 | 0,032 | 0,036 | 0,040 | 0,047 | 0,054 | 0,060 | 0,072 | 0,085 | 0,132 |
| 5,0 | 0,015 | 0,019 | 0,022 | 0,026 | 0,030 | 0,033 | 0,037 | 0,044 | 0,050 | 0,056 | 0,067 | 0,079 | 0,126 |

РасЧет фундамента мелкого заложениЯ

на сдвиг по подошве

При расчете фундаментов опор мостов на устойчивость против сдвига по основанию сила Qr стремится сдвинуть фундамент, а сила его трения о грунт Qz (по подошве фундамента) сопротивляется сдвигу. Сила Qz = (((No,I, где  (No,I - суммарная внешняя нагрузка от веса пролетных строений, опоры, фундамента и грунта, лежащего на его уступах; ( - коэффициент фундамента по грунту.

Устойчивость фундамента против сдвига следует проверять по формуле:                                    Qr ( (m/(n)(Qz,                                   (36)

где Qr - сдвигающая сила, равная сумме проекций сдвигающих сил на направление возможного сдвига;  Qz - удерживающая сила, равная сумме проекций удерживающих сил на направление возможного сдвига; m -  коэффициент условий работы, принимаемый равным 0,9; (n - коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным 1,1 при расчете в стадии постоянной эксплуатации и 1,0 - при расчетах в стадии строительства.

При расчете фундаментов мелкого заложения на сдвиг по подошве необходимо принимать следующие значения коэффициентов трения кладки ( о поверхность /5/:

скальных грунтов с омыливающейся поверхностью (глинистые известняки, сланцы и т.п.) и глин:

а) во влажном состоянии...................................................................................0,25

б) в сухом состоянии..........................................................................................0,30

суглинков и супесей.....................................................................................................0,30

песков...........................................................................................................................0,40

гравийных и галечниковых грунтов..........................................................................0,50

скальных грунтов с неомыливающейся поверхностью...........................................0,60

РасЧет фундамента мелкого заложениЯ

на опрокидывание

Расчет фундамента на опрокидывание  производят по формуле:

Mu ( (m/(n)(Mz,                                     (37)

где Mu - момент опрокидывающих сил относительно оси возможного поворота (опрокидывания) конструкции, проходящей по крайним точкам опирания; Mz - момент удерживающих сил относительно той же оси; m - коэффициент условий работы, принимаемый равным: при проверке конструкций, опирающихся на отдельные опоры:  в стадии строительства - 0,95; в стадии постоянной эксплуатации - 1,0; при проверке сечений бетонных конструкций и фундаментов: на скальных основаниях - 0,9; на нескальных основаниях - 0,8; (n - коэффициент надежности по назначению, принимаемый равным 1,1 при расчете в стадии постоянной эксплуатации и 1,0 - при расчетах в стадии строительства.

Опрокидывающие силы следует принимать с коэффициентами надежности по нагрузке, большими единицы. Удерживающие силы следует принимать с коэффициентами надежности по нагрузке: для постоянных нагрузок - (f < 1; для временной вертикальной подвижной нагрузки - (f = 1.

Проверка положениЯ равнодействующей активных сил в фундаменте мелкого заложениЯ

Чтобы исключить появление растягивающих напряжений в подошве фундамента мелкого заложения при действии на него внецентренно приложенных нагрузок, требуется производить проверку равнодействующей активных сил по отношению к центру площади подошвы фундамента, характеризуемой относительным эксцентриситетом, который должен быть ограничен значениями, указанными в табл. 8 /5/.

Эксцентриситет eo и радиус ядра сечения r (у его подошвы) определяют по формулам: eo  = M/N,  r = W/A,                            (38)

где M - момент сил, действующих относительно главной центральной оси подошвы фундамента; N - равнодействующая вертикальных сил; W - момент сопротивления подошвы фундамента для менее напряженного ребра; A - площадь подошвы фундамента.

Таблица 8

|  | Наибольший относительный эксцентриситет e/ro для |
| --- | --- |
| Расположение мостов | промежуточных опор при действии | устоев при действии |
|  | только постоянных нагрузок | постоянных и временных нагрузок в наиболее невыгодном сочетании | только постоянных нагрузок | постоянных и временных нагрузок в наиболее невыгодном сочетании |
| На железных дорогах общей сети и промышленных пред-приятий, на обособленных путях метрополитена | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 0,6 |
| На автомобильных дорогах (включая дороги промыш-ленных предприятий и внутри- хозяйственные), на улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов: большие и средние малые | 0,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 1,2 |

Варианты заданий на проектирование

Таблица 9

| Номер варианта | A, м | B, м | H, м | h1, м | h2, м | h3, м | C1,м | P1, м | P2, м | T1,м | T2,м | T3,м | Номер геологи-ческого. разреза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12,0 | 1,8 | 8,5 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,40 | 1500 | 1200 | 150 | 250 | 800 | 1 |
| 2 | 12,0 | 1,5 | 7,6 | 0,40 | 0,30 | 2,20 | 0,35 | 1300 | 1050 | 130 | 170 | 600 | 4 |
| 3 | 8,0 | 1,5 | 9,5 | 0,30 | 0,25 | 1,90 | 0,25 | 800 | 750 | 100 | 130 | 450 | 6 |
| 4 | 7,5 | 1,7 | 11,5 | 0,40 | 0,30 | 1,70 | 0,20 | 900 | 800 | 90 | 120 | 400 | 3 |
| 5 | 8,0 | 1,8 | 12,0 | 0,45 | 0,35 | 2,00 | 0,40 | 750 | 670 | 140 | 280 | 700 | 8 |
| 6 | 5,3 | 1,2 | 8,0 | 0,30 | 0,20 | 1,80 | 0,25 | 890 | 780 | 80 | 160 | 350 | 10 |
| 7 | 10,4 | 1,5 | 10,5 | 0,45 | 0,35 | 2,30 | 0,45 | 1350 | 1230 | 90 | 270 | 750 | 7 |
| 8 | 12,0 | 2,5 | 14,5 | 0,60 | 0,40 | 3,20 | 0,50 | 1700 | 1550 | 270 | 230 | 950 | 3 |
| 9 | 5,3 | 1,2 | 8,5 | 0,35 | 0,20 | 2,00 | 0,25 | 800 | 630 | 110 | 140 | 340 | 5 |
| 10 | 10,4 | 1,7 | 12,5 | 0,55 | 0,40 | 2,70 | 0,30 | 1050 | 920 | 100 | 210 | 680 | 11 |
| 11 | 12,0 | 2,5 | 13,5 | 0,65 | 0,35 | 2,40 | 0,35 | 1350 | 1210 | 130 | 270 | 780 | 13 |
| 12 | 8,0 | 1,7 | 8,5 | 0,45 | 0,40 | 2,10 | 0,30 | 940 | 860 | 140 | 190 | 820 | 8 |
| 13 | 7,5 | 1,7 | 6,5 | 0,35 | 0,30 | 2,30 | 0,25 | 980 | 740 | 110 | 170 | 610 | 9 |
| 14 | 5,3 | 1,2 | 7,5 | 0,40 | 0,25 | 1,40 | 0,20 | 690 | 510 | 70 | 110 | 300 | 3 |
| 15 | 12,0 | 1,7 | 9,5 | 0,65 | 0,45 | 2,30 | 0,35 | 1650 | 1430 | 160 | 290 | 1100 | 1 |
| 16 | 10,4 | 1,8 | 15,0 | 0,55 | 0,35 | 2,40 | 0,40 | 1210 | 1100 | 120 | 230 | 850 | 6 |
| 17 | 7,8 | 1,7 | 6,8 | 0,40 | 0,35 | 2,20 | 0,35 | 950 | 800 | 180 | 250 | 650 | 7 |
| 18 | 8,4 | 1,6 | 8,5 | 0,45 | 0,40 | 1,80 | 0,40 | 1200 | 1050 | 190 | 310 | 730 | 4 |
| 19 | 6,6 | 1,5 | 10,0 | 0,35 | 0,30 | 1,40 | 0,25 | 750 | 590 | 210 | 240 | 580 | 8 |
| 20 | 10,4 | 1,9 | 12,5 | 0,45 | 0,40 | 2,30 | 0,50 | 1320 | 1210 | 260 | 360 | 730 | 14 |
| 21 | 5,3 | 1,4 | 6,5 | 0,35 | 0,30 | 1,40 | 0,35 | 800 | 690 | 130 | 290 | 500 | 4 |
| 22 | 8,0 | 1,7 | 11,5 | 0,40 | 0,25 | 1,60 | 0,30 | 1150 | 1020 | 190 | 320 | 640 | 6 |
| 23 | 12,0 | 2,2 | 14,0 | 0,55 | 0,35 | 2,40 | 0,45 | 1450 | 1170 | 210 | 310 | 820 | 11 |
| 24 | 10,4 | 1,8 | 12,5 | 0,50 | 0,35 | 2,10 | 0,25 | 1320 | 1100 | 170 | 280 | 760 | 2 |
| 25 | 7,2 | 1,6 | 8,5 | 0,45 | 0,30 | 1,40 | 0,40 | 1070 | 890 | 150 | 190 | 590 | 8 |
| 26 | 8,4 | 1,3 | 6,3 | 0,40 | 0,35 | 1,70 | 0,35 | 980 | 760 | 190 | 170 | 720 | 11 |
| 27 | 7,5 | 1,5 | 7,8 | 0,35 | 0,25 | 1,50 | 0,25 | 840 | 680 | 210 | 160 | 650 | 5 |
| 28 | 5,3 | 1,3 | 8,1 | 0,35 | 0,20 | 1,30 | 0,20 | 690 | 500 | 150 | 130 | 530 | 12 |
| 29 | 7,5 | 1,6 | 7,6 | 0,40 | 0,25 | 1,40 | 0,35 | 780 | 630 | 140 | 240 | 670 | 6 |
| 30 | 12,0 | 2,2 | 9,5 | 0,60 | 0,35 | 2,30 | 0,25 | 1520 | 1320 | 180 | 320 | 960 | 9 |
| 31 | 7,2 | 1,4 | 6,5 | 0,35 | 0,20 | 1,70 | 0,20 | 1030 | 870 | 140 | 180 | 710 | 10 |
| 32 | 12,0 | 2,6 | 8,5 | 0,50 | 0,35 | 2,50 | 0,40 | 1690 | 1290 | 230 | 270 | 620 | 8 |
| 33 | 6,6 | 1,2 | 4,5 | 0,35 | 0,20 | 1,40 | 0,30 | 1150 | 890 | 170 | 210 | 590 | 6 |
| 34 | 12,0 | 1,8 | 12,5 | 0,45 | 0,25 | 2,50 | 0,45 | 1830 | 1430 | 260 | 260 | 1250 | 13 |
| 35 | 8,4 | 2,0 | 10,5 | 0,40 | 0,20 | 1,70 | 0,40 | 1320 | 1210 | 130 | 140 | 760 | 9 |
| 36 | 7,5 | 1,5 | 8,5 | 0,35 | 0,20 | 1,40 | 0,35 | 1050 | 830 | 150 | 130 | 590 | 13 |
| 37 | 5,3 | 1,4 | 11,0 | 0,35 | 0,25 | 1,30 | 0,20 | 950 | 690 | 120 | 150 | 490 | 2 |
| 38 | 8,6 | 1,6 | 7,5 | 0,40 | 0,25 | 2,10 | 0,30 | 1160 | 830 | 170 | 170 | 580 | 3 |
| 39 | 12,0 | 2,4 | 13,5 | 0,45 | 0,35 | 2,40 | 0,40 | 1200 | 1050 | 270 | 350 | 680 | 14 |
| 40 | 5,3 | 1,5 | 8,6 | 0,35 | 0,30 | 1,35 | 0,25 | 740 | 680 | 120 | 180 | 460 | 8 |
| 41 | 6,0 | 1,4 | 7,4 | 0,30 | 0,25 | 1,45 | 0,30 | 790 | 530 | 150 | 200 | 420 | 1 |
| 42 | 8,4 | 1,6 | 5,6 | 0,35 | 0,25 | 1,55 | 0,35 | 950 | 780 | 170 | 240 | 520 | 5 |
| 43 | 7,2 | 1,7 | 8,2 | 0,40 | 0,30 | 1,40 | 0,35 | 810 | 690 | 160 | 210 | 430 | 7 |
| 44 | 6,0 | 1,4 | 8,0 | 0,30 | 0,30 | 1,40 | 0,30 | 730 | 630 | 140 | 230 | 500 | 2 |
| 45 | 12,0 | 2,2 | 9,5 | 0,50 | 0,40 | 2,50 | 0,45 | 1350 | 1100 | 250 | 380 | 710 | 5 |
| 46 | 7,5 | 1,6 | 6,5 | 0,45 | 0,35 | 2,10 | 0,35 | 860 | 730 | 180 | 210 | 560 | 4 |
| 47 | 8,4 | 1,8 | 5,8 | 0,45 | 0,40 | 2,20 | 0,30 | 940 | 840 | 190 | 300 | 580 | 3 |
| 48 | 5,3 | 1,2 | 8,5 | 0,35 | 0,30 | 1,65 | 0,30 | 680 | 540 | 130 | 210 | 540 | 6 |
| 49 | 7,2 | 1,6 | 7,6 | 0,35 | 0,30 | 1,85 | 0,35 | 820 | 690 | 200 | 240 | 490 | 8 |
| 50 | 8,8 | 1,7 | 5,5 | 0,40 | 0,35 | 2,10 | 0,40 | 930 | 880 | 180 | 300 | 530 | 2 |

Вариант 1                                                   Вариант 2

| .............................. | Песок крупный - 5.500 _____ ( | (s = 2,63 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,23; mo = 0,071 1/МПа WL = 0,145; WP = 0,140 W = 0,1437 |  | ................................... | Песок мелкий - 4.000 _____ ( | (s = 2,59 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,22; mo = 0,078 1/МПа WL = 0,210; WP = 0,201 W = 0,2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -------------------- | Супесь - 9.000 _____ ( | (s = 2,63 т/м3; ( = 1,89 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,096 1/МПа WL = 0,220; WP = 0,170 W =0,1887 |  | ------------------------ | Супесь - 7.000 _____ ( | (s = 2,59 т/м3; ( = 1,79 т/м3 ( = 0,27;mo = 0,103 1/МПа WL = 0,150; WP = 0,126 W = 0,1329 |
| ======== | Глина | (s = 2,78 т/м3; ( = 1,89 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,102 1/МПа WL = 0,435; WP = 0,205 W = 0,2945 |  | ======== | Глина | (s = 2,71 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,25;mo = 0,098 1/МПа WL = 0,420; WP = 0,205 W = 0,2778 |

Вариант 3                                                   Вариант 4

| ........................ | Песок средней крупности - 6.500 _____ ( | (s = 2,67 т/м3; ( = 1,76 т/м3 ( = 0,25;mo = 0,053 1/МПа WL = 0,180; WP = 0,177 W = 0,1812 |  | .......................................... | Песок пылева-тый - 8.500 _____ ( | (s = 2,71 т/м3; ( = 1,89 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,107 1/МПа WL = 0,325; WP = 0,320 W = 0,3217 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ________ | Суглинок - 10.500 _____ ( | (s = 2,75 т/м3; ( = 1,92 т/м3 ( = 0,20;mo = 0,107 1/МПа WL = 0,380; WP = 0,260 W = 0,2973 |  | ________________ | Суглинок - 12.000 _____ ( | (s = 2,73 т/м3; ( = 1,75 т/м3 ( = 0,25;mo = 0,093 1/МПа WL = 0,308; WP = 0,151 W = 0,1986 |
| ===== | Глина - 12.000 _____ ( | (s = 2,72 т/м3; ( = 1,89 т/м3 ( = 0,23;mo = 0,078 1/МПа WL = 0,476; WP = 0,241 W = 0,3034 Грунтовая вода |  | ========== | Глина - 16.000 _____ ( | (s = 2,75 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,17;mo = 0,109 1/МПа WL = 0,510; WP = 0,302 W = 0,3264 Грунтовая вода |
| = |  |  |  | == |  |  |

Вариант 5                                                   Вариант 6

| .............................. | Песок мелкий - 6.000 _____ ( | (s = 2,58 т/м3; ( = 1,67 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,092 1/МПа WL = 0,185; WP = 0,177 W = 0,1844 |  | .............................. | Песок крупный - 6.000 _____ ( | (s = 2,67 т/м3; ( = 1,78 т/м3 ( = 0,23;mo = 0,096 1/МПа WL = 0,330; WP = 0,324 W = 0,3284 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------------ | Супесь - 8.000 _____ ( | (s = 2,67 т/м3; ( = 1,69 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,096 1/МПа WL = 0,126; WP = 0,083 W = 0,1046 |  | -------------------- | Супесь - 8.000 _____ ( | (s = 2,81 т/м3; ( = 1,98 т/м3 ( = 0,23;mo = 0,103 1/МПа WL = 0,206; WP = 0,196 W = 0,200 |
| ____________ | Суглинок - 13.000 _____ ( | (s = 2,83 т/м3; ( = 1,87 т/м3 ( = 0,15;mo = 0,105 1/МПа WL = 0,380; WP = 0,219 W =0,2550 |  | ____________ | Суглинок - 13.000 _____ ( | (s = 2,71 т/м3; ( = 1,73 т/м3 ( = 0,11;mo = 0,101 1/МПа WL = 0,385; WP = 0,223 W =0,2446 |
| ======== | Глина | (s = 2,90 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,21;mo = 0,113 1/МПа WL = 0,425; WP = 0,171 W = 0,2566 |  | ======== | Глина | (s = 2,83 т/м3; ( = 1,87 т/м3 ( = 0,13;mo = 0,079 1/МПа WL = 0,443; WP = 0,210 W = 0,4430 |

Вариант 7                                                   Вариант 8

| .............................. | Песок мелкий - 5.000 _____ ( | (s = 2,73 т/м3; ( = 1,86 т/м3 ( = 0,22;mo = 0,109 1/МПа WL = 0,255; WP = 0,247 W = 0,2483 |  | .............................. | Песок крупный - 4.000 _____ ( | (s = 2,61 т/м3; ( = 1,79 т/м3 ( = 0,21;mo = 0,089 1/МПа WL = 0,165; WP = 0,160 W = 0,1623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------------------ | Супесь - 9.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,81 т/м3 ( = 0,21;mo = 0,105 1/МПа WL = 0,160; WP = 0,150 W = 0,1529 |  | ------------------------- | Супесь - 8.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,83 т/м3 ( = 0,25;mo = 0,102 1/МПа WL = 0,122; WP = 0,112 W = 0,1158 |
| ____________ | Суглинок | (s = 2,80 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,23;mo = 0,107 1/МПа WL = 0,395; WP = 0,310 W = 0,3357 |  | ____________ | Суглинок | (s = 2,81 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,14;mo = 0,091 1/МПа WL = 0,367; WP = 0,209 W = 0,2267 |

Вариант 9                                                   Вариант 10

| .............................. | Песок крупный - 3.000 _____ ( | (s = 2,63 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,23; mo = 0,071 1/МПа WL = 0,145; WP = 0,140 W = 0,1437 |  | .............................. | Песок мелкий - 6.000 _____ ( | (s = 2,59 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,22; mo = 0,078 1/МПа WL = 0,210; WP = 0,201 W = 0,2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------------ | Супесь - 7.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,81 т/м3 ( = 0,24; mo = 0,095 1/МПа WL = 0,160; WP = 0,150 W = 0,1529 |  | -------------------- | Супесь - 10.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,83 т/м3 ( = 0,25; mo = 0,106 1/МПа WL = 0,122; WP = 0,112 W = 0,1158 |
| _______________ | Суглинок - 10.500 _____ ( | (s = 2,80 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,26; mo = 0,104 1/МПа WL = 0,395; WP = 0,310 W = 0,3357 Грунтовая вода |  | _______________ | Суглинок - 14.000 _____ ( | (s = 2,81 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,14; mo = 0,102 1/МПа WL = 0,367; WP = 0,209 W = 0,2267 Грунтовая вода |
| _________ | - 12.500 _____ ( |  |  | _________ | - 16.000 _____ ( |  |
| ======== | Глина | (s = 2,73 т/м3; ( = 1,90 т/м3 ( = 0,24; mo = 0,095 1/МПа WL = 0,475; WP = 0,271 W = 0,3286 |  | ======== | Глина | (s = 2,81 т/м3; ( = 1,93 т/м3 ( = 0,16; mo = 0,096 1/МПа WL = 0,455; WP = 0,245 W = 0,3041 |

Вариант 11                                                   Вариант 12

| .............................. | Песок мелкий - 7.000 _____ ( | (s = 2,73 т/м3; ( = 1,86 т/м3 ( = 0,22; mo = 0,109 1/МПа WL = 0,255; WP = 0,247 W = 0,2483 |  | .............................. | Песок крупный - 5.000 _____ ( | (s = 2,61 т/м3; ( = 1,79 т/м3 ( = 0,21; mo = 0,089 1/МПа WL = 0,165; WP = 0,160 W = 0,1623 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ------------------------ | Супесь - 9.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,81 т/м3 ( = 0,24;mo = 0,075 1/МПа WL = 0,160; WP = 0,150 W = 0,1529 |  | -------------------- | Супесь - 8.000 _____ ( | (s = 2,76 т/м3; ( = 1,83 т/м3 ( = 0,24; mo = 0,090 1/МПа WL = 0,122; WP = 0,112 W = 0,1158 |
| _______________ | Суглинок - 12.000 _____ ( | (s = 2,80 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,23; mo = 0,107 1/МПа WL = 0,395; WP = 0,310 W = 0,3357 Грунтовая вода |  | _______________ | Суглинок - 14.000 _____ ( | (s = 2,81 т/м3; ( = 1,84 т/м3 ( = 0,14; mo = 0,091 1/МПа WL = 0,367; WP = 0,209 W = 0,2267 Грунтовая вода |
| ___ |  |  |  | ___ |  |  |

Вариант 13                                                  Вариант 14

|  | - 3.000 _____ ( | Вода |  |  | - 4.000 _____ ( | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ | Суглинок - 8.000 _____ ( | (s = 2,75 т/м3; ( = 1,92 т/м3 ( = 0,23;mo = 0,096 1/МПа WL = 0,380; WP = 0,260 W = 0,2973 |  | ________________ | Суглинок - 7.500 _____ ( | (s = 2,73 т/м3; ( = 1,75 т/м3 ( = 0,25;mo = 0,083 1/МПа WL = 0,308; WP = 0,151 W = 0,1986 |
| ======== | Глина | (s = 2,72 т/м3; ( = 1,89 т/м3 ( = 0,21;mo = 0,092 1/МПа WL = 0,476; WP = 0,241 W = 0,3034 |  | ======== | Глина ( | (s = 2,75 т/м3; ( = 1,91 т/м3 ( = 0,18; mo = 0,087 1/МПа WL = 0,510; WP = 0,302 W = 0,3264 |

Пример проектированиЯ и расЧета фундамента мелкого заложениЯ

выЧисление физико-механиЧеских характеристик грунтов

Вариант № 8, геологический разрез № 3.

| .................... | _____ - 6.500 Песок средней крупности ( |  |
| --- | --- | --- |
| ____________ | _____ - 10.500 Суглинок ( |  |
| ======== | _____ - 12.000 Глина ( | Отметка уровня грунтовых вод. |
| ==== |  |  |

Физико-механические характеристики грунтов, полученные по результатам испытания образцов сводим в табл. 10.

Таблица 10

Физико-механические характеристики грунтов,

полученные в лабораторных условиях.

| Номер варианта | 8 |
| --- | --- |
| Наименование и толщина слоя грунта | 1-й слой - песок средней крупности h = 6,5 м | 2-й слой - суглинок h = 4,0 м | 3-й слой - глина Толщина не ограничена |
| Плотность твердых частиц грунта (s, т/м3 | 2,67 | 2,75 | 2,72 |
| Плотность грунта (, т/м3 | 1,76 | 1,92 | 1,89 |
| Природная весовая влажность грунта W, д.е. | 0,1812 | 0,2973 | 0,3034 |
| Влажность грунта на границе текучести WL, д.е. | 0,180 | 0,380 | 0,476 |
| Влажность грунта на границе пластичности WP, д.е. | 0,177 | 0,260 | 0,241 |
| Коэффициент бокового расширения грунта ( | 0,25 | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент сжимаемости грунта mo, 1/МПа | 0,053 | 0,107 | 0,078 |

По варианту № 8 физико-механические характеристики грунтов сводятся в табл. 11.

Таблица 11

Физико-механические  характеристики грунта, полученные расчетом.

| Номер слоя грунта | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование грунта | песок средней крупности | суглинок | глина |
| Удельный вес грунта (, кН/м3 | 17,248 | 18,816 | 18,552 |
| Удельный вес твердых частиц грунта (s, кН/м3 | 26,166 | 26,950 | 26,656 |
| Удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды (sw, кН/м3 | ---------- | ------------- | 4,6495 |
| Число пластичности грунта IP, д.е. | 0,003 | 0,120 | 0,235 |
| Показатель текучести грунта IL, д.е. | 0,4 | 0,3108 | 0,2655 |
| Коэффициент пористости грунта e, д.е. | 0,7919 | 0,8581 | 0,8759 |
| Степень влажности грунта Sr, д.е. | 0,6109 | 0,9528 | 0,9423 |
| Коэффициент относительной сжимаемости грунта mv, 1/МПа | 0,03156 | 0,05759 | 0,04158 |
| Модуль деформации грунта E, МПа | 26,40 | 15,63 | 20,75 |

ЗаклюЧение по данным геологиЧеского разреза площадки строительства и выбор возможных вариантов фундаментов

1-й слой грунта - песок средней крупности, толщина слоя - 6,5 м. По степени влажности песок средней крупности относится к влажным грунтам, по модулю деформации - к малосжимаемым грунтам.

2-й слой грунта - суглинок, толщина слоя - 4,0 м. По степени влажности суглинок относится к насыщенным водой грунтам, по показателю текучести находится в тугопластичном состоянии, по модулю деформации относится к среднесжимаемым грунтам.

3-й слой грунта - глина, толщина слоя не вскрыта. По степени влажности глина относится к насыщенным водой грунтам, по показателю текучести находится в тугопластичном состоянии, по модулю деформации относится к малосжимаемым грунтам.

Природный рельеф площадки спокойный, с выдержанным залеганием пластов грунта. Все грунты могут служить естественным основанием. На отм. -12.000 м расположены подземные воды.

В качестве возможных вариантов фундаментов могут быть рассмотрены: фундамент мелкого заложения, свайный фундамент на забивных призматических сваях, свайный фундамент на буровых или буронабивных столбах (с уширениями и без них), а также фундамент из свай-оболочек или в виде опускного колодца.

Подошву фундамента мелкого заложения следует расположить в  песке средней крупности, свайные фундаменты запроектировать следующим образом:  принять конструкцию свайного фундамента с низким ростверком, расположенном в песке средней крупности, сваи заглубить не менее чем на 1 м в глину, так как физико-механические характеристики глины лучше, чем у суглинка.

Сбор нагрузок, действующих на фундамент мелкого заложениЯ

Согласно заданию выписываем из табл. 9 строку 8.

Таблица 12

| Номер варианта | A, м | B, м | H, м | h1, м | h2, м | h3, м | C1, м | P1, м | P2, м | T1, м | T2, м | T3,м | Номер геолог. разреза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 12,0 | 2,5 | 14,5 | 0,60 | 0,40 | 3,20 | 0,50 | 1700 | 1550 | 270 | 230 | 950 | 3 |

Вычерчиваем схему промежуточной опоры, на которую наносим действующие усилия (рис. 3).

1. Нормальное усилие N.

No,II =  6((P1 + P2) = 6((1700 кН + 1550 кН) = 19500 кН.

No,I = (f(No,II =  1,2(19500 кН = 23400 кН.

(f =1,2 - коэффициент надежности по нагрузке.

2. Изгибающий момент относительно отметки 0.000, действующий вдоль моста.

Mo,II =  6((P1 - P2)(c1 + T1((H + h1 + h2) = 6((1700 кН  - 1550 кН)(0,5 м + 270 кН((14,5 + 0,6  + 0,4) м = (450 + 4185) кН = 4635 кН(м.

Mo,I = (f(Mo,II =  1,2(4635 кН(м =  5562 кН(м.

c1   c1                                                         T2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | P2 P2 P2 P1 P1 P1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P2 | ( |  | ( | P1 |  |  | h3 | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |  | ( |
| T1 | ( |  |  |  |  |  |  |  |
| h2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| h1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | B |  |  | 4c1 |  | A |
| H |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0.000 ____ ( | T3 |  |  |

Рис. 3. Схема промежуточной опоры с действующими нагрузками.

3 Изгибающий момент относительно отметки 0.000, действующий поперек моста.

Mo,II = T2((H + h1 + h2 + h3) =  230 кН((14,5 + 0,6 + 0,4 + 3,2) м  = 4301 кН(м; Mo,I = (f(Mo,II =  1,2(4301 кН(м =  5161,2 кН(м.

4. Сдвигающая сила, действующая на отметке 0.000,  вдоль моста.

To,II = T1 =  270 кН;  To,I = (f(To,II =  1,2(270 кН =  324 кН.

5. Сдвигающая сила, действующая на отметке 0.000, поперек моста.

To,II = T2 + T3 =  230 кН + 950 кН = 1180 кН.

To,I =  (f(To,II =  1,2(1180 кН =  1416 кН.

6. Вес опоры.

а) вес тела опоры

Nоп,II = Аоп(H((б = [(A - B)(B  + (((B/2)2](H((б = [(12 м - 2,5 м)(2,5 м    + 3,14((2,5 м/2)2](14,5 м(25 кН/м3 = 10389,25 кН.

Nоп,I = (f(Nоп,II =  1,2(10389,25 кН = 12467,1 кН,

где  (б = 25 кН/м3 - удельный вес бетона.

б) вес подферменника

Nпф,II = Апф(H((б = {[A + 8(с1 - (B/2 + 0,3)(2]((B + 0,6)  + (((B/2 + 0,3)2]}(h2((б + {[A - (B/2 + 0,3)(2]((B + 0,6)  + (((B/2 + 0,3)2]}(h1((б((k1  =  {[12 м + 8(0,5 м - (2,5 м/2 + 0,3 м)(2]((2,5 м + 0,6 м)  + 3,14((2,5 м/2 + 0,3 м)2]}(0,4 м(25 кН/м3 + {[12 м - (2,5 м/2 + 0,3 м)(2]((2,5 м + 0,6 м)  + 3,14((2,5 м/2 + 0,3 м)2]}(0,6 м(25 кН/м3(1,053 =  475,3 кН + 544, 85 кН = 1030,15 кН; Nпф,o,I = (f(Nпф,o,II 1,2(1030,15 кН = 1236,18 кН.

7. Суммарное нормальное усилие, включающее вес пролетных строений, вес опоры и вес подферменника

(No,II = 19500 кН + 10389,25 кН + 1030,15 кН = 30919, 4 кН.

(No,I = 23400 кН + 12467,1 кН + 1236,18 кН = 37103, 28 кН.

РасЧет  и конструирование

фундамента мелкого заложениЯ

Обрез фундамента заглубляем на 0,3 м от нулевой отметки грунта.

Подошву фундамента следует назначать не менее расчетной глубины промерзания грунта плюс 0,25 м. С учетом того, что песок средней крупности, находящийся во влажном состоянии согласно /5/ обладает относительно невысоким условным сопротивлением Ro, назначим глубину заложения фундамента df = 3 м. Угол ( принимаем равным 30о.

Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10):

Aк = lп(bп = (lоп + 2(hф(tg()((bоп + 2(hф(tg(),

где а = (3,0 м - 0,3 м)(tg30о = 1,559 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 1,6 м. Aк = (12 м + 2(1,6 м)((2,5 м + 2(1,6 м) = 15,2 м(5,7 м = 86,64 м2. Значит  lп = 15,2 м; bп = 5,7 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Согласно /5/ определяем расчетное сопротивление грунта осевому сжатию под подошвой фундамента R, кПа, по формуле (15):

R = 1,7({Ro([1 + k1((b - 2)] + k2((((df - 3)} =   1,7({245 кПа([1 + 0,10 1/м((5,7 м - 2 м)] + 3,0(17,248 кН/м3((3 м - 3 м)} = 570,605 кПа

Определяем площадь подошвы фундамента по формуле (14), так как взвешивающее действие воды в мелком песке отсутствует, то последний член в этой формуле не учитываем.

AР = (No,I/(P - (m(df), где P ( R/(n = 407,575 кПа

AР = 37103,28 кН/(407,575 кПа - 19,62 кН/м3(3 м) = 106,4 м2.

Проверяем условие по формуле (18): ([(AР - AК)/ AР]((100% ( 10%

[(106,4 м2 - 86,64 м2)/106,4 м2](100% = 18,57 % - условие не выполняется.

Увеличим глубину заложения подошвы фундамента до 4 м. Угол ( примем равным 30о. Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10):

Aк = lп(bп = (lоп + 2(hф(tg()((bоп + 2(hф(tg(),

где а = 3,7 м(tg30о = 2,136 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 2,2 м.  Тогда Aк = (12 м + 2(2,2 м)((2,5 м + 2(2,2 м) = 16,4 м(6,9 м = 113,16 м2. Значит  lп = 16,4 м; bп = 6,9 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Согласно /5/ определяем расчетное сопротивление грунта осевому сжатию под подошвой фундамента R, кПа, по формуле (15):

R = 1,7({Ro([1 + k1((b - 2)] + k2((((df - 3)}= 1,7({245 кПа([1 + 0,10 1/м((6,0 м - 2 м)] + 3,0(17,248 кН/м3((4 м - 3 м)} = 671,07 кПа

Так как b > 6 м, то согласно /5/ в расчет принимаем b = 6 м.

Снова определяем площадь подошвы фундамента по формуле (14), так как взвешивающее действие воды в песке средней крупности отсутствует, то последний член в этой формуле не учитываем.

AР = (No,I/(P - (m(d), где P ( R/(n = 479,3 кПа

AР = 37103,28 кН/(479,3 кПа - 19,62 кН/м3(4 м) = 92,57 м2.

Проверяем условие по формуле (18): ([(AР - AК)/ AР]((100% ( 10%

[(113,16 м2 - 92,57 м2)/113,16 м2](100% = 18,20  % - условие не выполняется.

Изменим угол (, примем его равным 27о. Тогда размеры подошвы фундамента из конструктивных соображений можно определить по формуле (10): Aк = lп(bп = (lоп + 2(hф(tg()((bоп + 2(hф(tg(),

где а = 3,7 м(tg27о = 1,88 м, с учетом округления кратно 100 мм принимаем а = 1,9 м.  Тогда Aк = (12 м + 2(1,9 м)((2,5 м + 2(1,9 м) = 15,8 м(6,3 м = 99,54 м2. Значит  lп = 15,8 м; bп = 6,3 м - соответственно длина и ширина подошвы фундамента.

Проверяем условие по формуле (18): ([(AР - AК)/ AР]((100% ( 10%

[(99,54 м2 - 92,57 м2)/99,54 м2](100% = 7,00 % - условие выполняется.

Начинаем выполнять конструирование фундамента исходя из следующих условий: глубина заложения подошвы фундамента df = 4,0 м, hф = 3,7 м, площадь фундамента по результатам конструирования должна быть не менее расчетной, равной AР = 92,57 м2.

|  |  |  | опора |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| df =4,0 м |  |  |  |  |  |  | hст,3 = 1,2 м |
|  |  |  | 3-я ступень |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | hст,2 = 1,2 м. |
|  |  |  | 2-я ступень |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | hст,1 = 1,3 м. |
|  |  |  | 1-я ступень |  |  |  |  |
|  |  | b3 = 3,9 м |
|  |  |  | b2 = 5,3 м |  |
|  |  |  | b1 = 6,7 м |  |

Рис. 4. Размеры фундамента мелкого заложения

Назначаем три ступени hст,1 =1,3 м,  hст,2 = hст,3 =  1,2 м. Ширину нижней ступени определяем по формуле (11): bст,1 = hст,1(tg( = 1,3 м(tg27о = 0,66 м. С учетом кратности размеров ступени 100 мм примем bст, 1 = 0,7 м. Ширину средней и верхней ступеней также определяем по формуле (11): bст,1 = bст,2 = hст,2(tg( = 1,2 м(tg27о = 0,61 м. С учетом кратности размеров ступеней 100 мм примем bст,2 =  bст,3  =  0,7 м. Итак все ступени по ширине одинаковы: bст,1 =  bст,2 =  bст,3 =  bст =  0,7 м. Высота ступеней различна: hст,1 =1,3 м,  hст,2 = hст,3 =  1,2 м.

Тогда размеры фундамента будут следующие:  l3 = lоп + 2(bст = 12  м + 2(0,7 м = 13,4 м, b3 = bоп + 2(bст = 2,5  м + 2(0,7 м = 3,9 м; l2 = l3 + 2(bст = 13,4  м + 2(0,7 м = 14,8 м., b2 = b3 + 2(bст = 3,9  м + 2(0,7 м = 5,3 м; lп = l2 + 2(bст = 14,8 м + 2(0,7 м = 16,2 м, bп  = b2 + 2(bст = 5,3  м + 2(0,7 м = 6,7 м. Тогда Аф = lп(bст = 16,2 м(6,7 м = 108,54 м2, что больше требуемой по расчету (рис. 4).

Определяем объем фундамента по формуле (24):

Vф = bп(lп(hст,1 + (bп - 2(bст,1)((lп - 2(bст,1)(hст,2 + (bп - 2(bст,1 - 2(bст,2)((lп - 2(bст,1 - 2(bст,2)(hст,3 = 6,7 м(16,2 м(1,3 м + (6,7 м - 2(0,7 м)((16,2 м - 2(0,7 м)(1,2 м + (6,7 м - 2(0,7 м - 2(0,7 м)((16,2 м - 2(0,7 м - 2(0,7 м)(1,2 м = 297,942 м3.

Вес фундамента: Nф,II = Vф((б = 297,942 м3(24 кН/м3 = 7150,61 кН.

Nф,I = (f(Nф,II = 1,2(7150,61 кН = 8580,73 кН.

Определяем объем грунта по формуле (27), при этом ввиду малости последнего члена в расчете им пренебрегаем.

Vгр = bп (lп(df - Vф =  6,7 м(16,2 м(4 м - 297,942 м3 = 136,218 м3.

Вес грунта: Nгр,II = Vгр(( = 136,218 м3(17,248 кН/м3 = 2349,49 кН.

Nгр,I = (f(Nгр,II = 1,2(7150,61 кН = 2819,4 кН.

С учетом найденного фактического веса фундамента и грунта, лежащего на его уступах, определяем среднее давление по подошве фундамента P, кПа, по формуле (28):

P = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  (  R/(n

P = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф  = (37103,28 кН +  8580,73 кН + 2819,4 кН)/(16,2 м(6,7 м) = 446,9 кПа

446,9 кПа < 479,3 кПа - условие выполняется.

С учетом найденной глубины заложения фундамента, размеров его подошвы, веса фундамента и грунта, лежащего на его уступах, приведем изгибающие моменты, действующие вдоль и поперек моста относительно подошвы фундамента.

Изгибающий момент относительно плоскости подошвы, действующий вдоль моста.

Mo,II =  6((P1 - P2)(c1 + T1((H + h1 + h2 + df) = 6((1700 кН - 1550 кН)(0,5 м + 270 кН((14,5 + 0,6  +  0,4 + 4,0) м = (450 +  5265) кН = 5715 кН(м.

Mo,I = (f(Mo,II =  1,2(5715 кН(м =  6858 кН(м.

3 Изгибающий момент относительно отм. 0.000, действующий поперек моста.

Mo,II = T2((H + h1 + h2 + h3 + df) + T3(df =  230 кН((14,5 + 0,6 + 0,4 + 3,2 + 4,0) м  = 9021 кН(м; Mo,I = (f(Mo,II =  1,2(9021 кН(м =  10825,2 кН(м.

Остальные нагрузки не изменяются и собраны ранее.

Производим расчет внецентренно-нагруженного фундамента с учетом действия моментов, направленных вдоль и поперек моста.

|  |  |  |  | y |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bп =6,7 м |  |  |  |  |  | x |

lп =16,2 м

Рис. 5. Размеры подошвы фундамента мелкого заложения

Wx = bп2(lп/6 = 121,203 м3, Wy = bп(lп2/6 = 293,058 м3.

Согласно формуле (29)

p =  ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф ( Mx/Wx ( My/Wy (  (c(R/(n,

где (c = 1,2; R = 700,22 кПа; (n =1,4; запишем: p = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)/Aф ( Mx/Wx ( My/Wy = (37103,28 кН +  8580,73 кН + 2819,4 кН)/16,2 м(6,7 м  (  6858 кН(м/121,203 м3 ( 10825,2 кН(м/293,058 м3 = 446,9 кПа  ( 56,58 кПа  ( 36,94 кПа

pmax = 540,42 кПа, pmin = 353,38 кПа, pcр = 446,9 кПа.

pmax = 540,42 кПа < (c(R/(n = 1,2(671,07 кПа/1,4 = 575,20 кПа, pmin = 353,38 кПа > 0, pcр = 446,9 кПа < 479,3 кПа, pmin/ pmax = 0,6539 > 0,25- условия выполняются.

Производим проверку фундамента мелкого заложения на сдвиг по подошве по формуле (36):  Qr ( (m/(n)(Qz,

а) в стадии эксплуатации:

Qr = (f((T2 + T3) = 1,2((950 кН + 230 кН) = 1416 кН,  m = 0,9, (n = 1,1.

Qz = ((((No,I + Nф,I + Nгр,I) = 0,4((37103,28 кН +

8580,73 кН + 2819,4 кН) = 19401,4 кН.

1416 кН < (0,9/1,1)( 19401,4 кН = 15873,8 кН - условие выполняется.

б) в стадии эксплуатации

Qr = (f(T3 = 1,2(950 кН = 1140 кН, m = 0,9, (n = 1.

Qz = (((Nоп,I  + Nф,I + Nгр,I) = 0,4((13703,3 кН +

8580,73 кН + 2819,4 кН) = 10041,4 кН.

1140 кН < 0,9(10041,4 кН = 9037,3 кН - условие выполняется.

Произведем расчет фундамента мелкого заложения на опрокидывание относительно оси x, так как относительно нее фундамент имеет меньший размер подошвы bп = 6,7 м. Расчет производим по формуле (37):Mu ( (m/(n)(Mz, Mz = ((No,I + Nф,I + Nгр,I)(bп/2 = 48503,41 кН(6,7 м/2 = 162486,4 кН(м; Mu = Mx = 6858 кН(м, m = 0,8, (n =1,1; 6858 кН(м < (0,8/1,1)(162486,4 кН(м = 118171,9 кН(м - условие выполняется.

Nx = Ny = ((No,I + Nф,I + Nгр,I) = 48503,41 кН

Проверим положение равнодействующей активных сил.

Вдоль моста: eo = Mx/Nx = 6858 кН(м/48503,41 кН = 0,1414 м,

r = Wx/A = 121,203 м3/(16,2 м(6,7 м) = 1,117 м,

eo/r =0,1414 м/1,117 м = 0,1266 < 1 - условие выполняется.

Поперек моста: eo = My/Ny = 10825,2 кН(м/48503,41 кН = 0,2232 м,

r = Wy/A = 293,058 м3/(16,2 м(6,7 м) = 2,7 м,

eo/r =0,2232 м/2,7 м = 0,0827 < 1 - условие выполняется.

Определение осадки фундамента

мелкого заложениЯ и проверка несущей способности подстилающего слоЯ грунта

Расчет осадки фундамента выполняется по формулам (30) - (34):

n

S = (((((zp,i(hi)/Ei,

i=1

где ( - безразмерный коэффициент, равный 0,8; (zp = ((Po; (zg,o = ((df  = 17,248 кН/м3(4,0 м = 68,992 кПа; Po = P - (zg,o = 372,4 кПа - 68,992 кПа = 303,4 кПа;  P = 372,4 кПа - среднее давление по подошве фундамента, определенное от действия нормативных нагрузок.

Результаты расчета сведены в табл. 13.                                         Таблица 13

Расчет осадки фундамента мелкого заложения.

| zi | ( = 2(zi/bп | (i | (zg,i кПа | (zg,i,ср кПа | (zp,i, кПа | (zp,i,ср кПа | hi, м | Ei МПа | (zp,i,ср(hi/Ei, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0,000 | 1,000 | 69,0 |  | 303,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 90,55 |  | 286,7 | 2,5 | 26,4 | 27,15(10-3 |
| 2,5 | 0,746 | 0,8896 | 112,1 |  | 269,9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 130,9 |  | 240,2 | 2,0 | 15,63 | 30,74(10-3 |
| 4,5 | 1,343 | 0,6939 | 149,7 |  | 210,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 168,5 |  | 184,4 | 2,0 | 15,63 | 23,60(10-3 |
| 6,5 | 1,940 | 0,5217 | 187,7 |  | 158,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 210,2 |  | 143,2 | 1,5 | 20,75 | 10,35(10-3 |
| 8,0 | 2,388 | 0,4223 | 215,1 |  | 128,1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 220,9 |  | 110,2 | 2,5 | 20,75 | 13,28(10-3 |
| 10,5 | 3,134 | 0,3039 | 226,7 |  | 92,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 232,5 |  | 80,3 | 2,5 | 20,75 | 9,68(10-3 |
| 13,0 | 3,881 | 0,2256 | 238,3 |  | 68,4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 244,1 |  | 60,3 | 2,5 | 20,75 | 7,27(10-3 |
| 15,5 | 4,627 | 0,1722 | 249,9 |  | 52,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 255,7 |  | 46,5 | 2,5 | 20,75 | 5,60(10-3 |
| 18,0 | 5,373 | 0,1344 | 261,5 |  | 40,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 267,3 |  | 36,7 | 2,5 | 20,75 | 4,42(10-3 |
| 20,5 | 6,119 | 0,1074 | 273,1 |  | 32,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 278,9 |  | 29,6 | 2,5 | 20,75 | 3,57(10-3 |
| 23,0 | 6,866 | 0,0872 | 284,7 |  | 26,5 |  |  |  |  |

( 135,66(10-3 м

Итак, осадка фундамента  S = 0,8(135,66(10-3 м = 10,85(10-2 м = 10,85 см, что меньше предельно допустимой осадки Smax = 12 см.

Нижняя граница сжимаемой толщи основания принимается равной на глубине z = Hc, где выполняется условие: (zp = 0,1((zg.

Так как под песком средней крупности залегает суглинок с меньшим модулем деформации E, чем у песка, то необходимо произвести проверку несущей способности подстилающего слоя согласно /5/.

Проверку несущей способности подстилающего слоя грунта производим по формуле (35) настоящих методических указаний, причем R и ( определяем по интерполяции соответственно по табл. 2 и табл. 7: (((d + zi) +  (((P - ((df) = 17,248 кН/м3((4 м + 2,5 м) + 0,5218((372,4 кПа - 69 кПа) = 270,43 кПа < 456,7 кПа/1,4 = 326,2 кПа - условие выполняется. При вычислении расчетного сопротивления грунта R по формуле (15) принимается b = 6 м.