Краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Практической работы № 4

По теме: Деревянные мосты малых пролетов. Расчет элементов проезжей части деревянного балочного моста.

часть 3

Подготовил преподаватель дисциплины

Транспортные сооружения

Орлов С. А.

2014

На основании первой и второй части практической работы рассчитать прогон с заданным диаметром моста габаритом Г-7, на четырехсвайных однорядных опорах, рассчитанных на нагрузку НГ-60.

Конструкция пролетного строения

1. Проверка прочности прогонов с заданным диаметром в середине пролета:

где Wnt - момент сопротивления ослабленного сечения, см3;

Md - изгибающий момент; Md = Мгус + Мq;

Мгус = Pωαn,

n - коэффициент динамики, n = 1,1;

Р - давление одной гусеницы от НГ-60; Р = 6 тс/м;

ω - площадь линии влияния изгибающего момента в середине пролета;

α - коэффициент упругого распределения давления на прогон, определяемый с помощью коэффициента упругой передачи (Кпр) нагрузки на прогоны;

Mq - момент от постоянной нагрузки;

q - нагрузка на прогон от веса проезжей части и веса прогона, кгс/см, q = V0γd;

V0 - потребность в лесе на 1 м2 моста (пролетного строения);

d - расстояние между прогонами;

Rdв - расчетное сопротивление.

##### Коэффициент упругой передачи нагрузки на прогоны определяется по формуле

где Jпр - момент инерции прогона, см4;

Jпл - момент инерции пластин (поперечин), воспринимающих давление гусеницы, см4;

k - количество пластин, воспринимающих давление гусеницы.

2. Проверка прочности конструкции пролетного строения при загнивании нижнего настила (пластин) производится по формуле

По Кпр определяют α.

3. Проверка прочности конструкции пролетного строения при загнивании прогонов производится по следующим формулам:

4. Проверка прочности конструкции пролетного строения при одновременном загнивании пластин и прогонов:

Таблица 1. Расчет разбросных прогонов при Rd в = 180 кгс/см2

| Расчетная длина пролета моста, м | М q в прогонах, кгс см | Расчетный диаметр прогона, см | Расстояние между прогонами, см | Момент сопротивления прогона, см3 | Напряжение в прогонах, кгс/см2 | Р э , тс/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от Мгус | α | от Мд | М г α+Мл |  |  |  |  |  |
| 4,5 | 16706250 | 0,0305 | 42373 | 551933 | 32 | 50 | 3143 | 176 | 8,89 |
|  |  | 0,0321 | 47000 | 583227 | 32,5 | 55 | 3295 | 177 | 8,46 |
|  |  | 0,0338 | 48000 | 613571 | 33 | 60 | 3447 | 178 | 8,17 |
|  |  | 0,0361 | 54400 | 657500 | 34 | 65 | 3771 | 174 | 8,17 |
|  |  | 0,0387 | 59800 | 706332 | 35 | 70 | 4113 | 172 | 8,26 |
| 5,0 | 20625000 | 0,0302 | 54800 | 677675 | 34 | 50 | 3771 | 180 | 8,73 |
|  |  | 0,0320 | 61900 | 721000 | 35 | 55 | 4113 | 176 | 8,55 |
|  |  | 0,0341 | 64800 | 768112 | 36 | 60 | 4476 | 172 | 8,49 |
|  |  | 0,0353 | 71700 | 799763 | 36,5 | 65 | 4668 | 172 | 8,21 |
|  |  | 0,0380 | 78700 | 862950 | 37 | 70 | 4859 | 178 | 7,96 |
| 5,5 | 24750000 | 0,0290 | 69700 | 787500 | 36 | 50 | 4476 | 176 | 8,63 |
|  |  | 0,0303 | 78000 | 828525 | 36,5 | 55 | 4667 | 176 | 8,20 |
|  |  | 0,0312 | 81700 | 853900 | 37 | 60 | 4859 | 176 | 7,85 |
|  |  | 0,0339 | 90600 | 920625 | 38 | 65 | 5264 | 177 | 7,77 |
|  |  | 0,0357 | 98700 | 982300 | 38,5 | 70 | 5478 | 179 | 7,55 |
| 6,0 | 28875000 | 0,0277 | 88000 | 887838 | 37,5 | 50 | 5061 | 177 | 8,30 |
|  |  | 0,0288 | 97800 | 929400 | 38 | 55 | 5264 | 177 | 7,87 |
|  |  | 0,0302 | 100700 | 972725 | 38,5 | 60 | 5477 | 178 | 7,59 |
|  |  | 0,0320 | 110900 | 1034900 | 39,5 | 65 | 5924 | 175 | 7,46 |
|  |  | 0,0336 | 120800 | 1091000 | 40 | 70 | 6187 | 177 | 7,21 |
| 7,0 | 37125000 | 0,0245 | 149700 | 1059300 | 31,5 | 50 | 6060 | 175 | 7,84 |
|  |  | 0,0252 | 168500 | 1104100 | 32 | 55 | 6348 | 174 | 7,36 |
|  |  | 0,0262 | 172500 | 1145200 | 32,5 | 60 | 6652 | 172 | 7,13 |
|  |  | 0,0272 | 189800 | 1199600 | 33 | 65 | 6962 | 172 | 6,83 |
|  |  | 0,0284 | 208400 | 1262800 | 33,5 | 70 | 7289 | 173 | 6,59 |
| 8,0 | 45375000 | 0,0226 | 207000 | 1232500 | 33 | 50 | 6962 | 177 | 6,98 |
|  |  | 0,0230 | 232200 | 1275825 | 33,5 | 55 | 7289 | 175 | 6,54 |
|  |  | 0,0238 | 236000 | 1315925 | 34 | 60 | 7615 | 173 | 6,35 |
|  |  | 0,0246 | 259800 | 1376025 | 34,5 | 65 | 7961 | 173 | 6,05 |
|  |  | 0,0255 | 284200 | 1441300 | 35 | 70 | 8307 | 174 | 5,79 |

Примечания:

1. Для пролетов длиной до 7 и прогоны однорядные, 7-8 м - двухрядные.

2. Рэ - допустимая эквивалентная нагрузка прогонов от автомобильной нагрузки.

Таблица 3. Напряжение, кгс/см2, в насадке при изгибе над второй сваей от НГ-60, Г-7

| Расчетная длина пролета моста, м | Диаметр прогонов, см | Расстояние между прогонами, см | Давление одной гусеницы на насадку, R , т. | Площадь эпюры линии влияния, ωэ, м | Мизг от одной гусеницы R ·ωэ, т/м | Мизг в насадке над сваей от постоянной нагрузки Мд = Σ Sy | Мизг в насадке М d =Мг+Мд | Диаметр насадки, см | Момент сопротивления насадки с учетом ослабления врубкой, W , см3 | Напряжение в насадке, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | S/S | Σ У | Мд/Мд |  | в отрубе | расчетный |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Однорядные опоры * |
| 4,5 | 32/44 | 50 | 23,82 | 0,202 | 4,810 | 0,754/1,120 | 0,968 | 0,730/1,084 | 5,540/5,894 | 37/38 | 39,5/45,5 | 4944/7087 | 112/84 |
|  | 32,5/35 | 55 |  |  |  | 0,758/1,150 | 0,865 | 0,656/0,995 | 5,466/5,805 |  |  |  | 111/82 |
|  | 33/36 | 60 |  |  |  | 0,724/1,102 | 0,731 | 0,529/0,806 | 5,339/5,616 |  |  |  | 108/80 |
|  | 34/36,5 | 65 |  |  |  | 0,737/1,127 | 0,727 | 0,536/0,819 | 5,346/5,629 |  |  |  | 108/80 |
|  | 35/37,5 | 70 |  |  |  | 0,758/1,161 | 0,625 | 0,494/0,726 | 5,304/5,558 |  |  |  | 107/79 |
| 5,0 | 34/37 | 50 | 24,75 | 0,202 | 5,000 | 0,894/1,367 | 0,968 | 0,865/1,323 | 5,865/6,323 | 38/46 | 40,5/48,5 | 5359/8732 | 109/72 |
|  | 35/38,5 | 55 |  |  |  | 0,900/1,425 | 0,865 | 0,779/1,233 | 5,779/6,233 |  |  |  | 108/71 |
|  | 36/38,5 | 60 |  |  |  | 0,850/1,321 | 0,739 | 0,621/0,966 | 5,621/5,966 |  |  |  | 105/69 |
|  | 36,5/39 | 65 |  |  |  | 0,886/1,340 | 0,727 | 0,644/0,974 | 5,644/5,974 |  |  |  | 105/69 |
|  | 37/40 | 70 |  |  |  | 0,900/1,359 | 0,625 | 0,587/0.849 | 5,587/5,849 |  |  |  | 104/68 |
| 5,5 | 36/39 | 50 | 25,47 | 0,202 | 5,150 | 1,016/1,576 | 0,968 | 0,983/1,526 | 6,133/6,676 | 41/46 | 43,5/48,5 | 6507/8732 | 95/76 |
|  | 36,5/39,5 | 55 |  |  |  | 1,042/1,596 | 0,865 | 0,901/1,381 | 6,051/6,531 |  |  |  | 94/75 |
|  | 37/40 | 60 |  |  |  | 0,990/1,512 | 0,731 | 0,724/1,105 | 5,874/6,255 |  |  |  | 91/72 |
|  | 38/41 | 65 |  |  |  | 1,013/1,557 | 0,727 | 0,736/1,132 | 5,886/6,282 |  |  |  | 91/72 |
|  | 38,5/42 | 70 |  |  |  | 1,026/1,588 | 0,625 | 0,669/0,993 | 5,819/6,143 |  |  |  | 90/71 |
| 6,0 | 37,5/41 | 50 | 26,14 | 0,202 | 5,282 | 1,180/1,851 | 0,968 | 1,142/1,771 | 6,424/7,053 | 43/48 | 45,5/50,5 | 7452/9885 | 85/69 |
|  | 38/41,5 | 55 |  |  |  | 1,184/1,851 | 0,865 | 1,024/1,601 | 6,306/6,883 |  |  |  | 83/68 |
|  | 38,5/41,5 | 60 |  |  |  | 1,119/1,707 | 0,731 | 0,818/1,248 | 6,100/6,530 |  |  |  | 80/64 |
|  | 39,5/43 | 65 |  |  |  | 1,138/1,799 | 0,727 | 0,827/1,308 | 6,109/6,590 |  |  |  | 80/65 |
|  | 40/44 | 70 |  |  |  | 1,152/1,830 | 0,625 | 0,751/1,144 | 6,033/6,426 |  |  |  | 79/64 |
| Двухрядные опоры |
| 4,5 | 32/34 | 50 | 12,790 | 0,202 | 2,584 | 0,377/0,560 | 0,968 | 0,365/0,342 | 2,949/3,126 | 29/29 | 31,5/31,5 | 2305/2305 | 128/136 |
|  | 32,5/35 | 55 |  |  |  | 0,379/0,575 | 0,865 | 0,328/0,498 | 2,912/3,082 |  |  |  | 126/134 |
|  | 33/36 | 60 |  |  |  | 0,362/0,551 | 0,731 | 0,265/0,403 | 2,849/2,987 |  |  |  | 124/130 |
|  | 34/36,5 | 65 |  |  |  | 0,369/0,569 | 0,727 | 0,268/0,410 | 2,852/2,994 |  |  |  | 124/131 |
|  | 35/37,5 | 70 |  |  |  | 0,379/0,581 | 0,625 | 0,246/0,363 | 2,830/2,947 |  |  |  | 123/128 |
| 5,0 | 34/37 | 50 | 13,156 | 0,202 | 2,657 | 0,447/0,684 | 0,968 | 0,433/0,662 | 3,090/3,319 | 29/29 | 31,5/31,5 | 2305/2305 | 134/144 |
|  | 35/38,5 | 55 |  |  |  | 0,450/0,713 | 0,865 | 0,390/0,617 | 3,047/3,274 |  |  |  | 132/142 |
|  | 36/38,5 | 60 |  |  |  | 0,425/0,661 | 0,739 | 0,311/0,483 | 2,968/3,140 |  |  |  | 129/137 |
|  | 36,5/39 | 65 |  |  |  | 0,443/0,670 | 0,727 | 0,322/0,487 | 2,979/3,144 |  |  |  | 130/137 |
|  | 37/40 | 70 |  |  |  | 0,450/0,680 | 0,625 | 0,294/0,425 | 2,951/3,082 |  |  |  | 128/134 |
| 5,5 | 36/39 | 50 | 13,453 | 0,202 | 2,717 | 0,508/0,788 | 0,968 | 0,492/0,763 | 3,209/3,480 | 29/31 | 31,5/33,5 | 2306/2857 | 139/122 |
|  | 36,5/39,5 | 55 |  |  |  | 0,521/0,798 | 0,865 | 0,451/0,691 | 3,168/3,408 |  |  |  | 138/119 |
|  | 37/40 | 60 |  |  |  | 0,495/0,756 | 0,731 | 0,362/0,553 | 3,079/3,270 |  |  |  | 134/114 |
|  | 38/41 | 65 |  |  |  | 0,507/0,779 | 0,727 | 0,368/0,566 | 3,085/3,283 |  |  |  | 134/115 |
|  | 38,5/42 | 70 |  |  |  | 0,513/0,794 | 0,625 | 0,335/0,497 | 3,052/3,214 |  |  |  | 132/113 |
| 6,0 | 37,5/41 | 50 | 13,717 | 0,202 | 2,772 | 0,590/0,915 | 0,968 | 0,571/0,886 | 3,343/3,658 | 29/34 | 31,5/36,5 | 2306/3730 | 145/ 98 |
|  | 38/41,5 | 55 |  |  |  | 0,592/0,926 | 0,865 | 0,512/0,801 | 3,284/3,573 |  |  |  | 143/ 96 |
|  | 38,5/41,5 | 60 |  |  |  | 0,560/0,854 | 0,731 | 0,409/0,624 | 3,181/3,396 |  |  |  | 138/ 91 |
|  | 39,5/43 | 65 |  |  |  | 0,569/0,900 | 0,727 | 0,414/0,654 | 3,186/3,426 |  |  |  | 139/ 92 |
|  | 40/44 | 70 |  |  |  | 0,576/0,915 | 0,625 | 0,376/0,572 | 3,148/3,344 |  |  |  | 137/ 90 |
| 7,0 | 31,5/34 | 50 | 14,157 | 0,202 | 2,860 | 0,852/1,327 | 0,968 | 0,825/1,280 | 3,685/4,140 | 29/38 | 31,5/43,5 | 2306/6466 | 160/ 64 |
|  | 32/34,5 | 55 |  |  |  | 0,876/1,353 | 0,865 | 0,758/1,170 | 3,618/4,030 |  |  |  | 157/ 64 |
|  | 32,5/35 | 60 |  |  |  | 0,822/1,259 | 0,731 | 0,601/0,921 | 3,461/3,781 |  |  |  | 150/ 59 |
|  | 33/35,5 | 65 |  |  |  | 0,834/1,278 | 0,727 | 0,606/0,929 | 3,466/3,789 |  |  |  | 150/ 59 |
|  | 33,5/36,5 | 70 |  |  |  | 0,849/1,335 | 0,625 | 0,531/0,834 | 3,391/3,694 |  |  |  | 147/ 58 |
| 8,0 | 33/36 | 50 | 14,410 | 0,202 | 2,911 | 1,035/1,616 | 0,968 | 1,002/1,564 | 3,913/4,475 | 30/43 | 32,5/45,5 | 2577/7452 | 152/ 60 |
|  | 33,5/36,5 | 55 |  |  |  | 1,054/1,665 | 0.865 | 0,912/1,440 | 3,823/4,351 |  |  |  | 149/ 59 |
|  | 34/37 | 60 |  |  |  | 0,984/1,569 | 0,739 | 0,720/1,147 | 3,631/4,058 |  |  |  | 141/ 55 |
|  | 34,5/37,5 | 65 |  |  |  | 1,001/1,604 | 0,727 | 0.728/1,166 | 3,639/4,077 |  |  |  | 142/ 55 |
|  | 35/38 | 70 |  |  |  | 1,017/1.614 | 0,625 | 0,636/1,009 | 3,547/3,920 |  |  |  | 138/ 53 |
| Пространственные опоры |
| 4,5 | 32/34 | 50 | 4,256 | 0,202 | 2,882 | 0,377/0,560 | 0,968 | 0,365/0,542 | 3,247/3,424 | 29/29 | 31,5/31,5 | 2306/2306 | 141/149 |
|  | 2,5/35 | 55 |  |  |  | 0,379/0,575 | 0,865 | 0,328/0,498 | 3,218/3,380 |  |  |  | 140/147 |
|  | 33/36 | 60 |  |  |  | 0,362/0,551 | 0,731 | 0,265/0,403 | 3,147/3,285 |  |  |  | 137/143 |
|  | 34/36,5 | 65 |  |  |  | 0,369/0,569 | 0,727 | 0,268/0,410 | 3,150/3,292 |  |  |  | 137/143 |
|  | 35/37,5 | 70 |  |  |  | 0,379/0,581 | 0,625 | 0,246/0,363 | 3,128/3,245 |  |  |  | 136/141 |
| 5,0 | 34/37 | 50 | 14,454 | 0,202 | 2,919 | 0,447/0,684 | 0,968 | 0,438/0,662 | 3,352/3,581 | 29/31 | 31,5/32,5 | 2306/2577 | 146/139 |
|  | 35/38,5 | 55 |  |  |  | 0,450/0,713 | 0,865 | 0,390/0,617 | 3,309/3,536 |  |  |  | 144/137 |
|  | 36/38,5 | 60 |  |  |  | 0,425/0,661 | 0,739 | 0,311/0,483 | 3,230/3,402 |  |  |  | 140/132 |
|  | 36,5/39 | 65 |  |  |  | 0,443/0,670 | 0,727 | 0,322/0,487 | 3,241/3,406 |  |  |  | 141/132 |
|  | 37/40 | 70 |  |  |  | 0,450/0,680 | 0,625 | 0,294/0,425 | 3,213/3,344 |  |  |  | 140/130 |
| 5,5 | 36/39 | 50 | 14,652 | 0,202 | 2,960 | 0,508/0,788 | 0,968 | 0,492/0,763 | 3,457/3,723 | 29/33 | 31,5/35,5 | 2306/3414 | 150/109 |
|  | 36,5/39,5 | 55 |  |  |  | 0,521/0,798 | 0,865 | 0,451/0,691 | 3,411/3,651 |  |  |  | 148/107 |
|  | 37/40 | 60 |  |  |  | 0,495/0,756 | 0,731 | 0,362/0,553 | 3,322/3,518 |  |  |  | 144/103 |
|  | 38/41 | 65 |  |  |  | 0,507/0,779 | 0,727 | 0,368/0,566 | 3,328/3,526 |  |  |  | 144/103 |
|  | 38,5/42 | 70 |  |  |  | 0,513/0,794 | 0,625 | 0,335/0,497 | 3,295/3,457 |  |  |  | 143/102 |
| 6,0 | 37,5/41 | 50 | 14,828 | 0,202 | 2,994 | 0,590/0,915 | 0,968 | 0,571/0,886 | 3,565/3,880 | 79/35 | 31,5/37,5 | 2306/4110 | 155/ 95 |
|  | 38/41,5 | 55 |  |  |  | 0,592/0,926 | 0,865 | 0,512/0,801 | 3,506/3,795 |  |  |  | 152/ 93 |
|  | 38,5/41,5 | 60 |  |  |  | 0,560/0,854 | 0,731 | 0,409/0,624 | 3,403/3,618 |  |  |  | 148/ 88 |
|  | 39,5/43 | 65 |  |  |  | 0,569/0,900 | 0,727 | 0,414/0,654 | 3,408/3,648 |  |  |  | 148/ 89 |
|  | 40/44 | 70 |  |  |  | 0,576/0,915 | 0,625 | 0,376/0,572 | 3,370/3,565 |  |  |  | 146/ 87 |
| 7,0 | 31,5/34 | 50 | 15,048 | 0,202 | 3,039 | 0,852/1,322 | 0,968 | 0,825/1,280 | 3,864/4,319 | 29/41 | 31,5/43,5 | 2306/6466 | 168/ 67 |
|  | 32/34,5 | 55 |  |  |  | 0,876/1,353 | 0,865 | 0,758/1,170 | 3,797/4,209 |  |  |  | 165/ 65 |
|  | 32,5/35 | 60 |  |  |  | 0,822/1,259 | 0,731 | 0,601/0,921 | 3,640/3,960 |  |  |  | 158/ 61 |
|  | 33/35,5 | 65 |  |  |  | 0,834/1,278 | 0,727 | 0,606/0,929 | 3,645/3,968 |  |  |  | 158/ 61 |
|  | 33,5/36,5 | 70 |  |  |  | 0,849/1,335 | 0,625 | 0,531/0,834 | 3,570/3,873 |  |  |  | 155/ 60 |
| 8,0 | 33/36 | 50 | 15,229 | 0,202 | 3,077 | 1,035/1,616 | 0,968 | 1,002/1,564 | 4,079/4,641 | 30/44 | 32,5/46,5 | 2577/7973 | 159/ 59 |
|  | 33,5/36,5 | 55 |  |  |  | 1,054/1,665 | 0,865 | 0,912/1,440 | 3,989/4,517 |  |  |  | 155/ 57 |
|  | 34/37 | 60 |  |  |  | 0,984/1,569 | 0,739 | 0,720/1,147 | 3,797/4,224 |  |  |  | 148/ 53 |
|  | 34,5/37,5 | 65 |  |  |  | 1,001/1,604 | 0,727 | 0,728/1,166 | 3,805/4,243 |  |  |  | 148/ 53 |
|  | 35/38 | 70 |  |  |  | 1,017/1,614 | 0,625 | 1,636/1,009 | 3,713/4,086 |  |  |  | 145/ 52 |

* При расчетной длине пролета 4,5; 5,0; 5,5 и 6,0 м Рэ составляет 5,8; 5,2; 6,0 и 6,6 тс/м соответственно.

Примечания:

1. Над чертой приведены данные для мостов с расчетным сопротивлением древесины на изгиб 180 кгс/см2, а под чертой - 155 кгс/см2.

2. Расчетный диаметр насадки определен над второй сваей. Глубина врубки в насадке над сваями в однорядных опорах равна: при R=180 кгс/см2 - 5 см; при R=155 кгс/см2 - 8 см, а в двухрядных и пространственных опорах врубки взяты 5см при R =180 и R =155 кгс/см2.

3. Диаметры свай вверху определены при расчете насадки на смятие.

4. Длина насадки при Г-7 равна 8,5 м. Расстояние от конца насадки до второй сваи равно 3,2 м.

Таблица 4. Напряжения, кгс/см2, в насадке над второй сваей от НГ-60 при смятии и в сваях при сжатии вдоль волокон с учетом коэффициента продольного изгиба f при здоровой древесине

| Расчетная длина пролета, м | Расчетный диаметр насади, см | Диаметр сваи, см | Коэффициент продольного изгиба, f | Вы сота опоры Н, м | Нагрузка на насадку и сваю, т | Площадь смятия насадки в сопряжении со сваей, см2 | Расчетная площадь поперечного сечения сваи с учетом f | Напряжения, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в нижнем конце | в верхнем конце | расчетный на сжатие |  |  | от N г yc | от N д | Nd=Nr+N д |  |  | в насадке при смятии | в сваях при сжатие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Однорядные опоры |  |  |
| 4,5 | 39,5/45,5 | 26/29 | 33/36 | 31,5/34,5 | 0,927/0,941 | 2 | 15,251/15,251 | 4,682/6,960 | 19,933/22,211 | 761/1034 | 723/ 880 | 26,2/22,0 | 28/26 |
|  |  | 25/28 |  | 31/34 | 0,862/0,885 | 3 |  |  |  |  | 651/ 804 |  | 31/28 |
|  |  | 24/27 |  | 31,25/34,25 | 0,837/0,864 | 4 |  |  |  |  | 642/ 796 |  | 31/28 |
|  |  | 23/26 |  | 30,75/33,75 | 0,724/0,770 | 5 |  |  |  |  | 517/ 742 |  | 37/33 |
| 5,0 | 40,5/48,5 | 27/30 | 34/37 | 32,5/35,5 | 0,934/0,942 | 2 | 15,840/15,840 | 5,552/8,489 | 21,392/24,329 | 800/1068 | 775/ 933 | 26,7/22,8 | 22/26 |
|  |  | 26/29 |  | 32/35 | 0,870/0,891 | 3 |  |  |  |  | 700/ 857 |  | 31/29 |
|  |  | 25/28 |  | 32,25/35,25 | 0,845/0,872 | 4 |  |  |  |  | 690/ 850 |  | 31/29 |
|  |  | 24/27 |  | 31,75/34,75 | 0,742/0,783 | 5 |  |  |  |  | 587/ 742 |  | 42/33 |
| 5,5 | 43,5/48,5 | 28/32 | 35/39 | 33,5/37,5 | 0,935/0,948 | 2 | 16,300/16,300 | 6,309/9,787 | 22,609/26,187 | 858/1168 | 824/1047 | 26,4/22,3 | 28/25 |
|  |  | 27/31 |  | 33/37 | 0,875/0,903 | 3 |  |  |  |  | 749/ 971 |  | 31/27 |
|  |  | 26/30 |  | 33,25/37,25 | 0,854/0,885 | 4 |  |  |  |  | 741/ 963 |  | 31/27 |
|  |  | 25/29 |  | 32,75/36,75 | 0,755/0,807 | 5 |  |  |  |  | 636/ 856 |  | 36/31 |
| 6,0 | 45,5/50,5 | 29/33 | 36/40 | 34,5/38,5 | 0,941/0,950 | 2 | 16,729/16,729 | 7,328/11,360 | 24,057/28,089 | 907/1227 | 880/1106 | 25,5/22,9 | 28/26 |
|  |  | 28/32 |  | 34/38 | 0,885/0,908 | 3 |  |  |  |  | 804/1030 |  | 30/28 |
|  |  | 27/31 |  | 34,25/38,25 | 0,864/0,891 | 4 |  |  |  |  | 796/1023 |  | 31/28 |
|  |  | 26/30 |  | 33,75/37,75 | 0,770/0.819 | 5 |  |  |  |  | 689/ 917 |  | 35/31 |
| Двухрядные опоры |
| 4,5 | 31,5/31,5 | 22/22 | 29/29 | 27,5/27,5 | 0,90/0,90 | 2 | 8,185/8,185 | 2,341/3,480 | 10,526/11,665 | 591/591 | 534/534 | 17,8/19,7 | 20/22 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/615 | 512/512 | 20,6/19,0 | 21/23 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/643 | 549/549 | 16,4/18,2 | 20/22 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/669 | 490/490 | 15,7/17,4 | 22/24 |
| 5,0 | 31,5/31,5 | 22/22 | 29/29 | 27,5/27,5 | 0,90/0,90 | 2 | 8,419/8,419 | 2,776/4,245 | 11,195/12,664 | 591/591 | 534/534 | 18,9/21,4 | 21/24 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/615 | 512/512 | 18,2/20,6 | 22/25 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/643 | 549/549 | 17,4/19,7 | 21/24 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/669 | 490/490 | 16,7/18.9 | 23/27 |
| 5,5 | 31,5/33,5 | 22/22 | 29/29 | 27,5/27,5 | 0,90/0,90 | 2 | 8,610/8,610 | 3,155/4,894 | 11,765/13,504 | 591/603 | 534/534 | 19,9/22,4 | 23/25 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/630 | 512/512 | 19,1/21,4 | 24/27 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/657 | 549/549 | 18,3/20,6 | 22/25 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/685 | 490/490 | 17,6/19,7 | 25/28 |
| 6,0 | 31,5/36,5 | 22/23 | 29/30 | 27,5/28,5 | 0,90/0,90 | 2 | 8,779/8,779 | 3,664/5,680 | 12,443/14,459 | 591/620 | 534/580 | 21,1/23,3 | 24/25 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 616/648 | 512/512 | 20,2/22,3 | 25/25 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 644/677 | 549/549 | 19,3/21,4 | 23/27 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/706 | 490/490 | 18,6/20,5 | 26/30 |
| 7,0 | 314/43,5 | 22/26 | 29/33 | 27,5/31,5 | 0,90/0,927 | 2 | 9,060/9,060 | 5,338/8,649 | 14,395/17,709 | 591/802 | 534/723 | 24,4/22,1 | 27/25 |
|  |  | 22/25 | 30/33 | 28/31 | 0,831/0,862 | 3 |  |  |  | 616/802 | 512/651 | 23,4/22,1 | 29/28 |
|  |  | 22/24 | 31/33 | 29,25/31,25 | 0,817/0,837 | 4 |  |  |  | 644/802 | 549/642 | 22,4/22,1 | 27/28 |
|  |  | 22/23 | 32/33 | 29,75/30,75 | 0,705/0,724 | 5 |  |  |  | 669/802 | 490/537 | 21,5/22,1 | 31/33 |
| 8,0 | 32,5/45,5 | 22/29 | 29/36 | 27,5/34,5 | 0,90/0,941 | 2 | 9,222/9,222 | 6,425/9,627 | 15,647/18,849 | 594/1014 | 534/880 | 26,4/18,6 | 30/22 |
|  |  | 22/28 | 30/36 | 28/34 | 0,831/0,885 | 3 |  |  |  | 621/1014 | 512/808 | 25,2/18,6 | 31/24 |
|  |  | 22/27 | 31/36 | 29,25/34,25 | 0,817/0,864 | 4 |  |  |  | 648/1014 | 549/796 | 24,2/18,6 | 29/24 |
|  |  | 22/26 | 32/36 | 29,75/33,75 | 0,705/0,770 | 5 |  |  |  | 672/1014 | 490/689 | 23,3/18,6 | 33/28 |
| Пространственные опоры |
| 4,5 | 31,5/31,5 | 22/22 | 29/29 | 27,5/27,5 | 0,90/0,90 | 2 | 9,124/9,124 | 2,341/3,480 | 11,464/12,604 | 591/591 | 534/534 | 19,4/21,3 | 22/24 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/615 | 512/512 | 18,6/20,5 | 23/25 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/643 | 549/549 | 17,8/19,6 | 21/24 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/669 | 490/490 | 17,2/18,8 | 24/26 |
| 5,0 | 31,5/32,5 | 22/22 | 29/29 | 27,5/27,5 | 0,90/0,90 | 2 | 9,257/9,257 | 2,776/4,245 | 12,033/13,502 | 591/591 | 534/534 | 20,4/22,7 | 23/26 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/615 | 512/512 | 19,6/21,7 | 24/27 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/643 | 549/549 | 18,7/20,8 | 23/25 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/669 | 490/490 | 18,0/19,9 | 25/28 |
| 5,5 | 31,5/35,5 | 22/23 | 29/30 | 27,5/28,5 | 0,900/0,908 | 2 | 9,377/9,377 | 3,155/4,894 | 12,532/14,271 | 591/603 | 584/580 | 21,2/23,7 | 24/25 |
|  |  | 22/22 | 30/30 | 28/28 | 0,831/0,831 | 3 |  |  |  | 615/630 | 512/512 | 20,4/22,7 | 25/28 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 643/657 | 549/549 | 19,6/21,7 | 24/27 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/685 | 490/490 | 19,0/20,8 | 26/30 |
| 6,0 | 31,5/37,5 | 22/24 | 29/31 | 27,5/29,5 | 0,900/0,915 | 2 | 9,490/9,490 | 3,664/5,680 | 13,154/15,080 | 591/688 | 534/625 | 22,3/21,9 | 25/25 |
|  |  | 22/23 | 30/31 | 28/29 | 0,831/0,842 | 3 |  |  |  | 615/688 | 512/657 | 21,4/21,9 | 26/28 |
|  |  | 22/22 | 31/31 | 29,25/29,25 | 0,817/0,817 | 4 |  |  |  | 644/688 | 543/549 | 20,5/21,9 | 25/28 |
|  |  | 22/22 | 32/32 | 29,75/29,75 | 0,705/0,705 | 5 |  |  |  | 669/715 | 490/490 | 19,7/21,1 | 27/31 |
| 7,0 | 31,5/43,5 | 22/27 | 29/34 | 27,5/32,5 | 0,900/0,934 | 2 | 9,631/9,631 | 5,335/8,649 | 14,966/18,280 | 591/825 | 534/774 | 25,3/22,2 | 29/24 |
|  |  | 22/26 | 30/34 | 28/32 | 0,831/0,870 | 3 |  |  |  | 615/825 | 512/700 | 24,3/22,2 | 30/27 |
|  |  | 22/25 | 31/34 | 29,25/32,25 | 0,817/0,845 | 4 |  |  |  | 644/825 | 543/690 | 23,3/22,2 | 29/27 |
|  |  | 22/24 | 32/34 | 29,75/31,75 | 0,705/0,742 | 5 |  |  |  | 669/825 | 490/587 | 22,4/22,2 | 32/32 |
| 8,0 | 32,5/46,5 | 22/29 | 30/36 | 28,5/34,5 | 0,903/0,941 | 2 | 9,746/9,746 | 6,425/9,627 | 16,171/19,373 | 621/914 | 580/880 | 26,0/21,2 | 28/22 |
|  |  | 22/28 | 30/36 | 28/34 | 0,831/0,885 | 3 |  |  |  | 621/914 | 512/800 | 26,0/21,2 | 32/25 |
|  |  | 22/27 | 31/36 | 29,25/34,25 | 0,817/0,864 | 4 |  |  |  | 648/914 | 549/796 | 25,0/21,2 | 30/25 |
|  |  | 23/26 | 32/36 | 29,75/33,75 | 0,705/0,770 | 5 |  |  |  | 672/914 | 490/689 | 24,1/21,2 | 33/29 |

Примечания:

Над чертой - данные для мостов с Rd в = 180 кгс/см2, под чертой Rd в = 155 кгс/см2.

Определение грузоподъемности прогонов от гусеничной нагрузки в зависимости от глубины загнивания древесины

###### Напряжения в загнивших пластинах и прогонах мостов от гусеничной нагрузки