Краевое государственное автономное

профессиональное образовательное учреждение

Дальневосточный технический колледж

Методическое пособие по выполнению

Практической работы № 8

По теме: Расчет железобетонной тавровой балки пролетного строения

Подготовил преподаватель дисциплины

Транспортные сооружения

Орлов С. А.

2014

Теоретическая часть

БЕТОН

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА БЕТОНА И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

Для бетонных и железобетонных конструкций следует предусматривать бетоны следующих классов и марок:

а) классов по прочности на сжатие:

В10; В15; В20; В25;В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60;

б) классов по прочности на осевое растяжение:

Вt0,8; Вt1,2; Вt1,6; Вt2,0; Вt2,4; Вt2,8; Вt3,2;

Для железобетонных конструкций рекомендуется принимать класс бетона на сжатие не ниже В15; при этом для сильно нагруженных сжатых стержневых элементов рекомендуется принимать класс бетона не ниже В25.

Для бетонных сжатых элементов не рекомендуется применять бетон класса выше В30.

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЕТОНА

Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) Rb,n и осевому растяжению (при назначении класса по прочности на сжатие) Rbt,n принимают в зависимости от класса бетона В согласно табл. 1.

| Вид сопротивления | Нормативные сопротивления бетона Rb,n и Rbt,n и расчетные значения сопротивления бетона для предельных состояний второй группы Rb,ser и Rbt,ser МПа (кгс/см2) при классе бетона по прочности на сжатие |
| --- | --- |
|  | В10 | В15 | Б20 | В25 | В30 | В35 | В40 | В45 | В50 | В55 | В60 |
| Сжатие осевое Rb,n, Rb,ser | 7,5 (76,5) | 11,0 (112) | 15,0 (153) | 18,5 (188) | 22,0 (224) | 25,5 (260) | 29,0 (296) | 32,0 (326) | 36,0 (367) | 39,5 (403) | 43,0 (438) |
| Растяжение Rbt,n Rbt,ser | 0,85 (8,7) | 1,10 (11,2) | 1,35 (13,8) | 1,55 (15,8) | 1,75 (17,8) | 1,95 (19,9) | 2,10 (21,4) | 2,25 (22,9) | 2,45 (25,0) | 2,60 (26,5) | 2,75 (28,0) |

При назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение Вt нормативные сопротивления бетона осевому растяжению Rbt,n в МПа принимают равными числовой характеристике класса бетона на осевое растяжение.

АРМАТУРА

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ

Для железобетонных конструкций, проектируемых в соответствии с требованиями настоящего Пособия, следует предусматривать арматуру:

- горячекатаную гладкую арматуру класса А240 (A-I);

- горячекатаную и термомеханически упрочненную, периодического профиля классов А300 (А-II), А400 (А-III, А400С), А500 (А500С);

- холоднодеформированную периодического профиля класса В500 (Bp-I,B500C).

В качестве арматуры железобетонных конструкций, устанавливаемой по расчету, рекомендуется преимущественно применять:

- арматуру периодического профиля классов А500и А400;

- арматуру периодического профиля класса В500 в сварных каркасах и сетках.

НОРМАТИВНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМАТУРЫ

Основной прочностной характеристикой арматуры является нормативное значение сопротивления растяжению Rs,n принимаемое в зависимости от класса арматуры по табл.2

Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению Rs для предельных состояний первой группы определяют по формуле

,                                    			        (1)

где γs -коэффициент надежности по арматуре, принимаемый равным:

1.1 - для арматуры классовА240, А300 и А400;

1.2 - для арматуры классаВ500.

Расчетные значения Rs приведены(с округлением) в табл. 3. При этом значения Rs,n приняты равными наименьшим контролируемым значениям по соответствующим ГОСТ.

Расчетные значения сопротивления арматуры растяжению Rs,ser для предельных состоянии второй группы принимают равными соответствующим нормативным сопротивлениям Rs,n (см. табл. 2),

Таблица 2

| Арматура классов | Номинальный диаметр арматуры, мм | Нормативные значения сопротивления растяжению Rs,n и расчетные значения сопротивления растяжению для предельных состояний второй группы Rs,ser МПа (кгс/см ) |
| --- | --- | --- |
| А240 | 6-40 | 240 (2450) |
| А300 | 10-70 | 300 (3060) |
| А400 | 6-40 | 400 (4080) |
| А500 | 6-40 | 500 (5100) |
| В500 | 3-12 | 500 (5100) |

Расчетные значения сопротивления арматуры сжатию Rsc принимают равными расчетным значениям сопротивления арматуры растяжению Rs за исключением арматуры класса А500, для которой Rsc = 400 МПа и арматуры класса В500 для которой Rsc = 360 МПа(см. табл. 3). При расчете конструкций на действие постоянных и длительных нагрузок значения Rsc для арматуры классов А500 и В500 допускается принимать равными Rs.

Таблица 3.

| Арматура классов | Расчетные значения сопротивления арматуры для предельных состояний первой группы, МПа (кгс/см2) |
| --- | --- |
|  | растяжению | сжатию, Rsc |
|  | продольной, Rs | поперечной (хомутов и отогнутых стержней), Rsw |  |
| А240 | 215 (2190) | 170 (1730) | 215 (2190) |
| А300 | 270 (2750) | 215 (2190) | 270 (2750) |
| А400 | 355 (3620) | 285 (2900) | 355 (3620) |
| А500 | 435 (4430) | 300 (3060) | 400 (4080) |
| В500 | 415 (4230) | 300 (3060) | 360 (3670) |

Значения модуля упругости арматуры Es принимают одинаковыми при растяжении и сжатии и равными Es = 2,0·105МПа = 2,0·106 кгс/см2.

РАСЧЕТ ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Расчет изгибаемых бетонных элементов следует производить из условия

M £ RbtW,                                                                                                  (2)

где W - момент сопротивления для крайнего растянутого волокна; для прямоугольного сечения  .

Кроме того, для элементов таврового и двутаврового сечений должно выполняться условие

τ≤ Rbt                                                                                                        (3)

где τ -касательные напряжения, определяемые как для упругого материала на уровнецентра тяжести сечения.

РАСЧЕТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ДЕЙСТВИЕИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ

Общие положения

Расчет по прочности железобетонных элементов на действие изгибающих моментов следует производить для сечений, нормальных к их продольной оси.

Расчет нормальных сечений изгибаемых элементов следует производить на основе нелинейной деформационной модели, принимая N = 0.

Расчет прямоугольного, таврового и двутаврового сечений с арматурой, расположенной у перпендикулярных плоскости изгиба граней элемента, при действии момента в плоскости симметрии сечения допускается производить по предельным усилиям

Расчет элементов с такими сечениями на действие косого изгиба в некоторых случаях также допускается производить по предельным усилиям

Для железобетонных элементов, у которых предельный по прочности изгибающий момент оказывается меньше момента образования трещин, площадь сечения продольной растянутой арматуры должна быть увеличена по сравнению с требуемой из расчета по прочности не менее чем на 15% или должна удовлетворять расчету по прочности на действие момента образования трещин.

Расчет по прочности нормальных сечений следует производить в зависимости от соотношения между значением относительной высоты сжатой зоны бетона , определяемым из соответствующих условий равновесия, и значением граничной относительной высоты сжатой зоны ξR при котором предельное состояние элемента наступает одновременно с достижением в растянутой арматуре напряжения, равного расчетному сопротивлению Rs.

Значение ξR определяют по формуле

где Rs - в МПа или по табл. 4.

Таблица 4

| Класс арматуры | А240 | А300 | А400 | А500 | В500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение ξR | 0,612 | 0,577 | 0,531 | 0,493 | 0,502 |
| Значение aR | 0,425 | 0,411 | 0,390 | 0,372 | 0,376 |

Тавровые и двутавровые сечения

Расчет сечений, имеющих полку в сжатой зоне (тавровых, двутавровых и т.п.), производят в зависимости от положения границы сжатой зоны:

а) если граница проходит в полке (черт.1,а), т.е. соблюдается условие

(4)

расчет производят для прямоугольного сечения шириной ;

б) если граница проходит в ребре (черт.1,б), т.е. условие не соблюдается, расчет производят из условия:

Черт.1. Положение границы сжатой зоны в тавровом сечении изгибаемого железобетонного элемента, а-в полке; б – в ребре

,                     (5)

где А0v - площадь сечения свесов полки, равная (b'f -b)h'f, при этом высоту сжатой зоны определяют по формуле

(6)

и принимают не более ξRho (см. табл. 4).

Если х> ξRho условие можно записать в виде

,                               (7)

где aR - см. табл. 4.

Примечания: 1. При переменной высоте свесов полки допускается принимать значение h'f равным средней высоте свесов.

Ширина сжатой полки b'f, вводимая в расчет, не должна превышать величин, указанных далее.

Требуемую площадь сечения сжатой арматуры определяют по формуле

(8)

где aR - см. табл. 4; А0v = (b'f -b)h'f

При этом должно выполняться условие h'f  ≤ ξRho В случае, если h'f > ξRho, площадь сечения сжатой арматуры определяют как для прямоугольного сечения шириной b =b'f по формуле

Требуемую площадь сечения растянутой арматуры определяют следующим образом:

а) если граница сжатой зоны проходит в полке, т.е. соблюдается условие:

(9)

площадь сечениярастянутой арматуры определяют как для прямоугольного сечения шириной b'f;

б) если граница сжатой зоны проходит в ребре, т.е. условие не соблюдается, площадь сечения растянутой арматуры определяют по формуле

(10)

где .                                 (11)

При этом должно выполняться условие aт ≤ ar  (см. табл. 4).

Значение b'f вводимое в расчет, принимают из условия, что ширина свеса полки в каждую сторону от ребра должна быть не более1/6 пролета элемента и не более:

а) при наличии поперечных ребер или при h'f ≥ 0,1h - 1/2 расстояния в свету между продольными ребрами;

б) при отсутствии поперечных ребер (или при расстояниях между ними, больших, чем расстояния между продольными ребрами) и при h'f <0,1h - 6h'f ;

в) при консольных свесах полки

при h'f ≥0,1h - 6h'f ,

при 0,05h ≤ h'f <0,1h - 3h'f;

при h'f < 0,05h - свесы не учитывают.

Практическая часть

Тавровые сечения

Задание 1.

На основании примера 1 расчета и задания по вариантам в приложении 1 определить площадь сечения продольной арматуры тавровой балки.

Запроектировать балку на листе формата А3, на чертеже предоставить проекции балки и опалубочные чертежи. Длину балки принять 18 м.

Примеры расчета

Пример 1

Дано: сечение размерами b'f = 1500 мм, h'f= 50 мм, b = 200 мм, h = 400 мм; а =80 мм; бетон класса В25 (Rb = 14,5 МПа), арматура класса А400(Rs = 355МПа); изгибающий момент М = 260 кНм.

Требуется определить площадь сечения продольной арматуры.

Расчет. hо = 400 - 80 = 320 мм. Расчет производим в предположении, что сжатая арматура по расчету не требуется.

Проверим условие, принимая As = 0:

т.е. граница сжатой зоны проходит в полке, и расчет производим как для прямоугольного сечения шириной b = b'f =1500 мм.

Вычисляем значение

(см. табл.4)

т.е. сжатая арматура действительно по расчету не требуется.

Площадь сечения растянутой арматуры вычисляем по формуле.

По сортаменту приложение 2 принимаем ближайшее по площади сечения 4III28 (As =2463 мм2).

Задание 2

На основании примера 2 расчета и задания по вариантам в приложении 1 определить площадь сечения растянутой арматуры тавровой балки.

Пример 2.

Дано: сечение размерами b'f = 400 мм, h'f = 120 мм,b = 200 мм, h = 600 мм; а= 65 мм; бетон класса В15 (Rb =8,5 МПа); арматура класса А400 (Rs =355 МПа); изгибающий момент М = 270 кНм.

Требуется определить площадь сечения растянутой арматуры.

Расчет. hо = 600 - 65 = 535 мм. Расчет производим в предположении, что сжатая арматура по расчету не требуется.

Так как

Rbb'f h'f (ho -0,5h'f) = 8,5·400·120(535 - 0,5·120) =193,8·106 Н мм = 193,8 кНм >M = 270 кНм,

граница сжатой зоны проходит в ребре и площадь сечения растянутой арматуры определим по формуле, принимая площадь сечения свесов равной А0v = (b'f -b)h'f = (400 - 200) 120 =24000 мм2. Вычисляем значение am при A's =0

(см.табл. 4),

следовательно, сжатая арматура не требуется.

По сортаменту приложение 2 принимаем ближайшее по площади сечения 4III25(As =1964 мм2).

Задание 3

На основании примера 3 расчета и задания по вариантам в приложении 1 проверить прочность сечения тавровой балки.

Пример 3. Дано: сечение размерами b'f= 400 мм, h'f= 100 мм, b = 200 мм, h = 600 мм; а = 70 мм, бетон класса В25 (Rb = 14,5 МПа); растянутая арматура класса А400 (Rs = 355 МПа); площадь ее сечения As = 1964 мм2 (4III25); A's = 0,0; изгибающий момент М = 300 кНм.

Требуется проверить прочность сечения.

Расчет. hо = 600- 70 = 530 мм. Проверку прочности производим, принимая As= 0,0. Так как

Rs·As = 355·1964 = 697220 Н >Rb·b'f·h'f =14,5·400·100 = 580000 Н,

граница сжатой зоны проходит в ребре, и прочность сечения проверяем из условия.

Для этого по формуле(6) определим высоту сжатой зоны, приняв площадь свесов равной

А0v = (b'f -b)h'f = (400 - 200) ·100= 20000 мм2:

(где ξR найдено из табл. 4).

т.е. прочность сечения обеспечена.

Приложения

Приложение 1

Данные для примера 1

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b мм | 190 | 210 | 180 | 220 | 170 | 230 | 160 | 240 | 150 | 250 | 155 | 245 | 165 | 235 | 175 |
| h мм | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 | 606 | 594 | 607 | 593 | 608 |
| b'f | 1490 | 1510 | 1480 | 1520 | 1470 | 1530 | 1460 | 1540 | 1450 | 1550 | 1440 | 1560 | 1430 | 1570 | 1420 |
| h'f | 49 | 51 | 48 | 52 | 47 | 53 | 46 | 54 | 45 | 55 | 44 | 56 | 43 | 57 | 42 |
| M кНм | 261 | 259 | 262 | 258 | 263 | 257 | 264 | 256 | 265 | 255 | 266 | 254 | 267 | 253 | 268 |
| № вар | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b мм | 225 | 185 | 215 | 195 | 205 | 202 | 198 | 204 | 196 | 206 | 194 | 208 | 192 | 212 | 188 |
| h мм | 592 | 609 | 591 | 610 | 590 | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 |
| b'f | 1580 | 1410 | 1590 | 1400 | 1600 | 1480 | 1520 | 1470 | 1530 | 1460 | 1540 | 1450 | 1550 | 1440 | 1560 |
| h'f | 58 | 41 | 59 | 40 | 60 | 49 | 51 | 48 | 52 | 47 | 53 | 46 | 54 | 45 | 55 |
| M кНм | 252 | 269 | 251 | 270 | 263 | 257 | 264 | 256 | 265 | 255 | 266 | 254 | 267 | 253 | 263 |

Данные для примера 2

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b мм | 225 | 185 | 215 | 195 | 205 | 202 | 198 | 204 | 196 | 206 | 194 | 208 | 192 | 212 | 188 |
| h мм | 592 | 609 | 591 | 610 | 590 | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 |
| b'f | 400 | 410 | 390 | 420 | 380 | 430 | 370 | 440 | 360 | 450 | 350 | 400 | 410 | 390 | 420 |
| h'f | 119 | 121 | 118 | 122 | 117 | 123 | 116 | 124 | 115 | 125 | 119 | 121 | 118 | 122 | 117 |
| M кНм | 252 | 269 | 251 | 270 | 263 | 257 | 264 | 256 | 265 | 255 | 266 | 254 | 267 | 253 | 263 |
| № вар | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b мм | 190 | 210 | 180 | 220 | 170 | 230 | 160 | 240 | 150 | 250 | 155 | 245 | 165 | 235 | 175 |
| h мм | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 | 606 | 594 | 607 | 593 | 608 |
| b'f | 380 | 430 | 370 | 440 | 360 | 450 | 350 | 400 | 410 | 390 | 420 | 400 | 410 | 390 | 420 |
| h'f | 123 | 116 | 124 | 115 | 125 | 119 | 121 | 118 | 122 | 117 | 121 | 118 | 126 | 117 | 123 |
| M кНм | 261 | 259 | 262 | 258 | 263 | 257 | 264 | 256 | 265 | 255 | 266 | 254 | 267 | 253 | 268 |

Данные для примера 3

| № вар | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b мм | 225 | 185 | 215 | 195 | 205 | 202 | 198 | 204 | 196 | 206 | 194 | 208 | 192 | 212 | 188 |
| h мм | 592 | 609 | 591 | 610 | 590 | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 |
| b'f | 400 | 410 | 390 | 420 | 380 | 430 | 370 | 440 | 360 | 450 | 350 | 400 | 410 | 390 | 420 |
| h'f | 99 | 101 | 98 | 102 | 97 | 103 | 96 | 104 | 95 | 105 | 99 | 101 | 98 | 102 | 97 |
| M кНм | 292 | 309 | 291 | 310 | 303 | 297 | 304 | 296 | 305 | 295 | 306 | 294 | 307 | 293 | 303 |
| № вар | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| b мм | 190 | 210 | 180 | 220 | 170 | 230 | 160 | 240 | 150 | 250 | 155 | 245 | 165 | 235 | 175 |
| h мм | 605 | 595 | 601 | 599 | 604 | 596 | 602 | 598 | 603 | 597 | 606 | 594 | 607 | 593 | 608 |
| b'f | 380 | 430 | 370 | 440 | 360 | 450 | 350 | 400 | 410 | 390 | 420 | 400 | 410 | 390 | 420 |
| h'f | 103 | 96 | 104 | 95 | 105 | 99 | 101 | 98 | 102 | 97 | 101 | 98 | 106 | 97 | 103 |
| M кНм | 301 | 299 | 302 | 298 | 303 | 297 | 304 | 296 | 305 | 295 | 306 | 294 | 307 | 293 | 308 |

Приложение 2

СОРТАМЕНТ АРМАТУРЫ

| Номинальный диаметр стержня, мм | Расчетная площадь поперечного стержня, мм2, при числе стержней | Теоретическая масса 1м длины арматуры, кг | Диаметр арматуры классов | Максимальный размер сечения стержня периодического профиля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | А240 А400 А500 | A300 | В500 |  |
| 3 | 7,1 | 14,1 | 21,2 | 283 | 35,3 | 42,4 | 49,5 | 56,5 | 63,6 | 0,052 | - | - | + | - |
| 4 | 12,6 | 25,1 | 37,7 | 50,2 | 62,8 | 75,4 | 87,9 | 100,5 | 113 | 0,092 | - | - | + | - |
| 5 | 19,6 | 393 | 58,9 | 78,5 | 98,2 | 117,8 | 137,5 | 157,1 | 176,7 | 0,144 | - | - | + | - |
| 6 | 283 | 57 | 85 | 113 | 141 | 170 | 198 | 226 | 254 | 0,222 | + | - | + | 6,75 |
| 8 | 503 | 101 | 151 | 201 | 251 | 302 | 352 | 402 | 453 | 0,395 | + | - | + | 9,0 |
| 10 | 78,5 | 157 | 236 | 314 | 393 | 471 | 550 | 628 | 707 | 0,617 | + | + | + | 113 |
| 12 | 113,1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1018 | 0,888 | + | + | + | 13,5 |
| 14 | 153,9 | 308 | 462 | 616 | 769 | 923 | 1077 | 1231 | 1385 | 1,208 | + | + | - | 15,5 |
| 16 | 201,1 | 402 | 603 | 804 | 1005 | 1206 | 1407 | 1608 | 1810 | 1,578 | + | + | - | 18 |
| 18 | 254,5 | 509 | 763 | 1018 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 | 1,998 | + | + | - | 20 |
| 20 | 314,2 | 628 | 942 | 1256 | 1571 | 1885 | 2199 | 2513 | 2828 | 2,466 | + | + | - | 22 |
| 22 | 380,1 | 760 | 1140 | 1520 | 1900 | 2281 | 2661 | 3041 | 3421 | 2,984 | + | + | - | 24 |
| 25 | 490,9 | 982 | 1473 | 1963 | 2454 | 2945 | 3436 | 3927 | 4418 | 3,84 | + | + | - | 27 |
| 28 | 615,8 | 1232 | 1847 | 2463 | 3079 | 3685 | 4310 | 4926 | 5542 | 4,83 | + | + | - | 30,5 |
| 32 | 804,3 | 1609 | 2413 | 3217 | 4021 | 4826 | 5630 | 6434 | 7238 | 631 | + | + | - | 34,5 |
| 36 | 1017,9 | 2036 | 3054 | 4072 | 5089 | 6107 | 7125 | 8143 | 9161 | 7,99 | + | + | - | 39,5 |
| 40 | 1256,6 | 2513 | 3770 | 5027 | 6283 | 7540 | 8796 | 10053 | 11310 | 9,865 | + | + | - | 43,5 |
| 45 | 1590,4 | 3181 | 4771 | 6362 | 7952 | 9542 | 11133 | 12723 | 14313 | 12,49 | - | + | - | 49 |
| 50 | 1963,5 | 3927 | 5891 | 7854 | 9818 | 11781 | 13745 | 15708 | 17672 | 15,41 | - | + | - | 54 |
| 55 | 2376 | 4752 | 7128 | 9504 | 11880 | 14256 | 16632 | 19008 | 21384 | 18,65 | - | + | - | 59 |
| 60 | 2827 | 5654 | 8481 | 11308 | 14135 | 16962 | 19789 | 22616 | 25443 | 22,19 | - | + | - | 64 |
| 70 | 3848 | 7696 | 11544 | 15392 | 19240 | 23088 | 26936 | 30784 | 34632 | 30,46 | - | + | - | 74,0 |
| Примечания: 1. Номинальный диаметр стержней для арматурных сталей периодического профиля соответствует номинальному диаметру равновеликих по площади поперечного сечения стержней. Фактические размеры стержней периодического профиля устанавливаются ГОСТ 5781-82. 2. Знак "+" означает наличие диаметра в сортаменте для арматуры данного класса |

Методическое пособие подготовлено на основании СП 52-101-2003 «Пособие по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения арматуры» изданного Ассоциация «ЖЕЛЕЗОБЕТОН»